Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАЙРЮЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТРОИЦКОГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2016  года                                                                                                        №   22

с. Хайрюзовка

Об утверждении схемы

теплоснабжения  Хайрюзовского

сельсовета Троицкого района

Алтайского края до 2029 года

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года                 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от  27.07.2010  №190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом  муниципального образования Хайрюзовский сельсовет Троицкого района, в целях организации теплоснабжения на территории Хайрюзовского сельсовета Троицкого района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Хайрюзовского сельсовета Троицкого района Алтайского края до 2029 года, согласно приложению.

2.  Обнародовать данное постановление в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Хайрюзовского сельсовета                                                  М.П. Августов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Хайрюзовского сельсовета

Троицкого района

Алтайского края

от 01.04.2016 № 22

Схема теплоснабжения

Хайрюзовского сельсовета Троицкого

района Алтайского края

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Хайрюзовского сельсовета Троицкого района Алтайского края  является:

-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ«О теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Хайрюзовского сельсовета Троицкого района на 2016-2021 годы, утвержденная решением Хайрюзовского сельсовета Троицкого района Алтайского края от 25.12.2012 года № 16;

1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) на территории Хайрюзовского сельсовета

1.1. Существующее состояние. Общие сведения

Муниципальное образование Хайрюзовский сельсовет входит в состав Троицкого  района и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений) района. Хайрюзовский сельсовет расположен на востоке Троицкого района и граничит с Целинным, Зональным, Кытмановским районами. Площадь муниципального образования составляет 28993(га). В состав Хайрюзовского сельсовета входят 7  населенных пунктов: с. Ельцовка, с. Талдинка, с. Горновое, с. Новоловка, с. Гордеевка, с. Хайрюзовка, с. Усть-Гавриловка, в которых проживает 2819 человек. Численность населения в разрезе населенных пунктов приведена в таблице 1.

Хайрюзовский сельсовет считается сельскохозяйственным.

Административным центром поселения является с. Хайрюзовка. Административный центр сельсовета находится на расстоянии 25 км. от районного центра с. Троицкое. Схема расположения административных границ Хайрюзовского сельсовета и расположения населенных пунктов указанна в приложении 1.

Климат территории сельсовета умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом.

Таблица 1. Перечень населенных пунктов Хайрюзовского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения* чел. | Численность временного населения** чел. | Площадь населенного пункта, га (или кв.км.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Ельцовка | 728 |  | 268,5 га |
| 2 | с.Талдинка | 80 |  | 82,7 га |
| 3 | с.Горновое | 619 |  | 233,2 га |
| 4 | с.Новоеловка | 611 |  | 222,3 га |
| 5 | с.Гордеевка | 45 |  | 258,2 га |
| 6 | с.Хайрюзовка | 502 |  | 264 га |
| 7 | с.Усть-Гавриловка | 234 |  | 150,1 га |
| ИТОГО по сельсовету | 2819 |  | 1479 га |

* - зарегистрированные (прописанные) по месту жительства постоянно

** -временно проживающие 1 год и более

1.2. Характеристика существующего состояния теплоснабжения (существующая схема теплоснабжения)

Основными видами топлива на территории муниципального образования являются дрова, каменный уголь, электроэнергия.

Дрова - 10 %

Каменный уголь- 88 %

Электроэнергия - 2 %

В муниципальном образовании теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения. В настоящее время на территории Хайрюзовского сельсовета Троицкого района централизованное теплоснабжение отсутствует. Все индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома (по квартирам), административные здания, ФАПы, образовательные учреждения, сельские дома культуры оборудованы индивидуальными источниками тепла. Основным топливом являются дрова, каменный уголь, электрическая энергия. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются индивидуальные источники горячего водоснабжения в виде газового оборудования и электрических водонагревателей. В многоквартирных жилых домах все квартиры оборудованы индивидуальными источниками теплоснабжения. Общая площадь жилищного фонда поселения составляет 1479 га.

Характеристики жилищного фонда и объектов социальной сферы, расположенных на территории Хайрюзовского сельсовета приведены в таблице 2,3,4.

1.3. Сведения об индивидуальных котельных, расположенных на территории хайрюзовского сельсовета

Все объекты соцкультбыта, расположенные на территории Хайрюзовского сельсовета отапливаются от индивидуальных источников тепловой энергии (собственных котельных, котлов). Общая характеристика индивидуальных источников теплоснабжения социально значимых объектов приведена в таблице 5.

1.4. Вывод

Существующая система теплоснабжения поселения является оптимальной.

Теплоснабжение перспективных объектов, в том числе жилых домов, которые планируется разместить на территории населенных пунктов поселения, предлагается осуществить от индивидуальных источников теплоэнергии. Организация на территории населенных пунктов централизованной системы теплоснабжения нецелесообразна.

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2.Описание существующих и перспективных зон действия централизованных систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

На территории Хайрюзовского сельсовета централизованное теплоснабжение отсутствует.

2.3.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Все объекты соцкультбыта, а также предприятия и организации, расположенные на территории Хайрюзовского сельсовета оборудованы индивидуальными (собственными) источниками теплоснабжения (в виде встроенных, отдельностоящих, блочных котельных; котлов, работающих на природном газе или твердом топливе, электрических котлов).

Индивидуальные и многоквартирные дома так же оборудованы индивидуальными источниками теплоснабжения (котлами, работающими на дровах, котлами, работающими на твердом топливе, электрокотлами, отопительными печами). Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла, поэтому является более эффективным, чем централизованное отопление.

Теплоснабжение перспективных объектов, в том числе жилых домов предлагается осуществить от индивидуальных источников теплоснабжения.

3.Предложения по развитию схемы (системы) теплоснабжения.

В связи с отсутствием на территории сельского поселения централизованной системы теплоснабжения устройство индивидуального источника теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Строительство централизованной системы теплоснабжения в населенных пунктах не целесообразно и в ближайшее время не планируется. Поэтому теплоснабжение планируемых к строительству индивидуальных, многоквартирных жилых домов, объектов соцкультбыта и других объектов планируется осуществлять от индивидуальных (автономных)источников тепла. Основным видом топлива для индивидуальных источников теплоснабжения планируется использовать природный газ, каменный уголь.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрасс, установки коммерческих узлов учета тепловой энергии, теплообменников для горячей воды и другого оборудования, которое устанавливается при централизованной системе теплоснабжения. Современные малые котлы имеют высокий КПД не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданий предлагается внедрять индивидуальные системы теплоснабжения (для многоквартирных домов поквартирные системы теплоснабжения), при этом источник тепла устанавливается непосредственно у потребителя (в квартире). Для снабжения объектов горячей водой планируется использовать индивидуальные источники горячего водоснабжения (ГВС) в виде электрических водонагревателей.

Индивидуальная система отопления дает возможность потребителю регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

В настоящее время жилые дома населенных пунктов обеспечиваются теплом за счет дровяного отопления, электронагревателей и котельных на твердом топливе.

В ближайшее время не планируется газифицировать населенные пункты.

4. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В связи с отсутствием в настоящее время на территории Хайрюзовского сельсовета централизованного теплоснабжения единая теплоснабжающая организация по Хайрюзовскому сельсовету не определена.

5. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

На территории сельсовета функционирует децентрализованное теплоснабжение (теплоснабжение от индивидуального источника тепла). Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно, так как источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

6. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Хайрюзовского сельсовета  Троицкого района нет бесхозяйных тепловых сетей.