Российская Федерация

Администрация Хайрюзовского сельсовета

Троицкого района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 августа  2019 года                                       				№ 41

с.  Хайрюзовка

Об утверждении технического задания на разработку

инвестиционной программы МУП «Центр» в

сфере водоснабжения на территории

муниципального образования Хайрюзовский сельсовет

Троицкого района  Алтайского края  на 2019-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения":

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.​ Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Центр» в сфере водоснабжения на территории муниципального образования Хайрюзовский сельсовет Троицкого района  Алтайского края  на 2019-2030 годы.

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации Хайрюзовского сельсовета  Троицкого района.

3.​ Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Хайрюзовского сельсовета                                                               Н.В. Камчатный

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением  Администрации

Хайрюзовского сельсовета

Троицкого района  Алтайского края

от 28.08.2019 № 41

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

МУП «Центр» в сфере водоснабжения на территории

муниципального образования Хайрюзовский сельсовет

Троицкого района  Алтайского края  на 2019-2030 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП «Центр» по развитию в сфере водоснабжения на территории муниципального образования Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края  (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416  «О водоснабжении и водоотведении»;

3) Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641  «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

5) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

6) Постановление Администрации Хайрюзовского сельсовета Троицкого района Алтайского края  от 19.12.2017  № 80 «Об утверждении схемы водоснабжения Хайрюзовского сельсовета Троицкого района Алтайского края».

7) Постановление Администрации Хайрюзовского сельсовета Троицкого района Алтайского края  от 13.11.2017  № 68 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края на 2017-2033 годы».

1.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели:

1. Развитие систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства в период с 2019 г. до 2030 г.;

2. Увеличение объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению  при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

3. Улучшение работы систем водоснабжения;

4. Повышение качества питьевой воды;

5. Гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного  воздействия на окружающую среду.

Задачи:

1. Реконструкция существующих водонапорных узлов;

2. Строительство новых водонапорных узлов;

3.Строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения населенных пунктов в целом;

4. Установка приборов учета;

5. Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

2. Обоснование необходимости и реализации инвестиционной программы

Разработка  и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности  и износа, увеличение пропускной способности и улучшение качества питьевой воды.

Целевые показатели деятельности МУП «Центр» Хайрюзовского сельсовета Троицкого района на срок реализации  (2019-2030 годы) Инвестиционной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2019-2030г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |
| 2 | Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 |
| 3 | Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |
| 4 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | % | 0 |
| 5 | Аварийность централизованных систем водоотведения | % | 0 |
| 6 | Продолжительность поставки товаров и услуг | час | 24 |
|  | Показатель эффективности |
| 10 | Уровень потерь воды от прибора учета до потребителя | % | 25-30 |
| 11 | Численность населения, получающего услугу водоснабжения | чел. | 2428 |
| 12 | Удельный расход энергии, в том числе: |
| 13 | водоснабжение | кВт*ч/куб. м | 0,58 |

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по холодному водоснабжению, а также модернизацию существующих объектов водопроводного  хозяйства.

3.Перечень мероприятий, планируемых  на период 2019-2030 гг:

1) село Хайрюзовка:

Предусмотреть водоснабжение из подземных источников от водозаборов, расположенных на 2 площадках.  В целях реконструкции и развития системы водоснабжения предусмотреть реконструкцию: подземных водозаборных сооружений; строительство регулирующих емкостей;  реконструкцию и строительство кольцевых водопроводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.

2) село Усть-Гавриловка:

Выполнить  ремонт и строительство водопровода(закольцевать ) для 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода. Реализация разработанного проекта реконструкции водопровода по селу Усть-Гавриловка, должна включать в себя:

Реконструкция1 км сетей;

строительство  0,5 км сетей;

3) село Новоеловка:

Выполнить ремонт и строительство водопровода для  100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода.

Реконструкция 0,5 км сетей, строительство 0,5 км сетей.

Необходимо построить одну скважину, отремонтировать две

водонапорные башни емкостью 24 куб.м.

4) село Гордеевка:

Предусмотреть ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода.

реконструкция 0,7 км сетей

новое строительство 0,5 км сетей;

реконструкция 1 скважины и 1 водонапорной башни;

5) село Ельцовка:

Необходимо произвести реконструкцию и модернизацию водопроводных сетей  с обязательным устройством колодцев для установки запорной арматуры.

Предусмотреть  устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Предусмотреть пожаротушение в  с. Ельцовка  от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 15 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего Ельцовского СДК на 50 мест со сценой  предусмотреть устройство ввода водопровода Ø110мм (от наружной кольцевой сети Ø150мм)  и установка пожарных кранов.

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

6) село Талдинка:

Предусмотреть ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения. Реконструкция1 км сетей.

7) село Горновое:

Необходимо произвести реконструкцию и модернизацию водопроводных сетей  с обязательным устройством колодцев для установки запорной арматуры.

Предусмотреть  устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Предусмотреть пожаротушение в  с. Горновое  от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 15 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего Горновского СДК на 50 мест со сценой  предусмотреть устройство ввода водопровода Ø110мм (от наружной кольцевой сети Ø150мм)  и установка пожарных кранов.

## 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции  и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Необходимо разработать план мероприятий по предотвращению загрязнения  подземных  вод в районе действующих водозаборов. Организовать зоны санитарной охраны (ЗСО).

Зоны  санитарной охраны должны  организовываться на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и подземных источников. Водозаборы должны использоваться для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Эксплуатируемый водоносный эоплейстоценовый аллювиальный горизонт вскрывается скважинами на глубине 92-108 метров и от поверхности перекрывается толщей суглинков и глин суммарной мощностью 24-39 метров. Водоносный эоплейстоценовый аллювиальный горизонт, а также нижезалегающий средне- верхнемиоценовый горизонт рассматриваются, как защищенные от поверхностного загрязнения.

Зона санитарной охраны состоит из трех поясов, в которых должны осуществляться специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнения в водозабор и водоносный горизонт в районе водозабора.

## Зона санитарной охраны 1 пояса

Данный пояс именуется поясом строгого режима и защищает скважину от загрязнения. На данном участке должна располагаться непосредственно скважина и все необходимые коммуникации для ее эксплуатации. Постройки, дома, здания, деревья, трубопроводы, канализации и прочие вещи, не имеющие отношения к вашей скважине, размещать в ЗСО-1 нельзя. Запрещено использование каких-либо удобрений и химикатов. Данная площадка должна быть подготовлена: выполнена планировка для отвода сточных вод, проведены работы по озеленению, по периметру установлена ограда, подходы к скважине имеют твердое покрытие. Также необходимо оборудовать устье скважины для предотвращения загрязнения и использовать оборудования для контроля дебета скважины.

Водоохранная зона скважины 1 пояса имеет границы в радиусе 30 м от скважины, если известняки надежно перекрыты сверху слоем водоупорной глины. В случае недостаточного перекрытия, санитарная зона 1 пояса увеличивается в радиусе до 50 м.

## Зона санитарной охраны 2 пояса

На водоохранной зоне скважины второго пояса (зона ограничений) не должен производиться выпас скота, выброс городских сточных вод, а также промышленных отходов, должны отсутствовать кладбища, могильники, склады ГСМ, птицефабрики и прочие вещи, негативно влияющие на почву. При наличии мест туризма и рыбной ловли, обеспечить  соблюдение правил гигиены. Запрещено использовать химикаты и удобрения.

Границы ЗСО 2 пояса принимаются в зависимости от времени выживаемости микроорганизмов, с расчетом, что микроб, попавший в водоносный горизонт за пределами ЗСО 2, не успеет дойти до скважины.

## Зона санитарной охраны 3 пояса

Охранная зона третьего пояса защищает от химического загрязнения. На этой территории не должны находиться склады ГСМ, удобрений, химикатов и прочих вещей, способных вызвать химическое загрязнение почвы.

Территория, подпадающая под ЗСО 3 рассчитывается в зависимости от скорости передвижения химических частиц, с расчетом, что частица, попавшая за пределами ЗСО 3, не успеет дойти до скважины за все время ее эксплуатации (25-50 лет).

5. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

Содержание инвестиционной программы и ее цели:

1. Паспорт программы.

2. Введение.

3.Правовое обоснование программы.

4.Принципы формирования инвестиционной программы.

5.Порядок разработки и реализации инвестиционной программы.

6.Сроки и этапы реализации программы (на период 2019-2030 г.г.).

7.Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

8.Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

9.Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с разбивкой по годам.

10.Организационный план реализации инвестиционной программы.

11.Финансовый план реализации инвестиционной программы.

12.Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

13.Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы.

14.Показатели эффективности Инвестиционной программы.

15.Предложения о размерах тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения.

16.Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

17.Проект инвестиционного договора.

Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:

1.  МУП «Центр» Троицкого района рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с реализацией мероприятий инвестиционной программы:

проектно-изыскательские работы;

приобретение материалов и оборудования;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

пусконаладочные работы;

Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения Хайрюзовского сельсовета Троицкого района Алтайского края не должна привести к:

ухудшению качества питьевой воды и сточных вод;

увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения;

увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

6. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».