ОАО институт «АЛТАЙАГРОПРОМПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация Хайрюзовского сельсовета

Троицкого района Алтайского края

ДОКУМЕНТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

Хайрюзовский сельсовет

Троицкого района

Алтайского края

шифр 5-11

Часть 2. Положения о территориальном планировании.

Главный инженер                                                              С.В. Сосновый

Главный инженер проекта                                                   Л.В.Ларина

г.Барнаул

2013 год

Авторский коллектив и ответственные исполнители проекта:

Архитектурно-планировочная часть:

1. ГИП                                                                                      Л.В. Ларина

Инженерное обеспечение:

1.Главный специалист - сантехник ВК                              Н.И. Тихомирова

2.Главный специалист - электрик                                       М.Н. Мителёва

3.Главный специалист - сантехник ОВ, газ                       И.Е. Нечаев

4. Инженер-эколог                                                                И.П. Дроздова

Оглавление

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО ХАЙРЮЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	5

1.1 Цели и задачи территориального планирования	5

1.2 Основные положения планировочной концепции территориального планирования МО Хайрюзовский сельсовет	6

1.3 Архитектурно-планировочные проектные предложения	6

1.4 Предложения и мероприятия по территориальному планированию МО Хайрюзовский сельсовет	10

2.1 Границы земель МО Хайрюзовский сельсовет	11

2.2 Баланс территорий МО Хайрюзовский сельсовет	12

2.3 Проектная демографическая структура населения  МО Хайрюзовский сельсовет	16

2.4 Жилые зоны	18

2.5 Общественно-деловые зоны	22

2.6 Сельское хозяйство	27

2.7 Производство и малое предпринимательство	28

2.8 Рекреационные зоны	28

2.9 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.	29

2.9.1 Теплоснабжение	29

2.9.2 Газоснабжение	32

2.9.3 Водоснабжение и водоотведение	37

2.9.4 Электроснабжение	39

2.9.5 Связь	47

2.10 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	47

2.11 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и по вопросам гражданской обороны и ЧС	48

2.12 Мероприятия по охране окружающей природной среды	50

2.12.1 Мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	50

2.12.2 Мероприятия по улучшению инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории	51

2.12.3 Мероприятия по улучшению состояния водных объектов	51

2.12.4 Перспективные мероприятия по охране почв	52

2.12.5 Мероприятия по улучшению организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов	53

2.13 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	56

2.14 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	58

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО ХАЙРЮЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	61

ПРИЛОЖЕНИЯ	64

Приложение 1	65

Приложение 2 Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края	75

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО ХАЙРЮЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2013-2018 гг.;

- расчетный срок – 2019-2033 гг.

1.1 Цели и задачи территориального планирования

Основная цель территориального планирования - создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории муниципального образования за счёт формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения, улучшению экологической ситуации, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия, обеспечению устойчивого развития территории муниципального образования.

Задачи:

1. Создание благоприятной среды проживания населения при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды, водного и лесного фонда, объектов культурного наследия, истории и архитектуры.

2. Создание благоприятного перспективного развития селитебных территорий населенных пунктов с целью повышения уровня жизни населения, повышением производительности труда и экономического благосостояния МО в целом.

3. Определение назначения и категорий земель с целью создания планировочного каркаса транспортной и инженерной инфраструктуры путем нанесения коридоров охраны существующих инженерных сетей и сооружений, придорожных защитных полос и ШЗЗ автомобильных трасс для  устойчивого экономического развития МО и возможности выполнения на основании этого приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

4. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на перспективу, определение её производительной мощности с целью создания социально – экономических и технических условий выполнения приоритетного национального проекта «Развитие АПК».

5. Защита территории населенных пунктов и граждан МО от возможных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

6. Разработка мероприятий по ГО сельсовета и его населения.

7. Повышение жизненного уровня населения путем строительства объектов культурно-бытового обслуживания местного значения с целью полного обеспечения потребности населения в образовании, здравоохранении, занятиях спортом, организации отдыха, культурно-досуговых мероприятиях.

8. Разработка мероприятий по охране окружающей природной среды с целью её сохранения для настоящих и будущих поколений граждан МО.

9. Создание инвестиционных программ для развития строительной и производственной экономической базы с целью открытия новых градообразующих предприятий и  новых рабочих мест гражданам МО.

10. Определение четкой программы экономического развития на ближайшие 5 лет и перспективу с целью формирования бюджетов МО. Нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана.

11. Выполнение проекта реализации генерального плана на 1 очередь строительства и стратегического плана экономического развития МО на перспективный долгосрочный период – 20 лет.

1.2 Основные положения планировочной концепции территориального планирования МО Хайрюзовский сельсовет

Главной идеей планировочной концепции современного территориального планирования Хайрюзовского сельсовета и генеральных планов населенных пунктов сельсовета является завершение формирования функциональных зон (жилой, общественно-деловой, производственной, рекреационной), путем размещения соответствующих объектов капитального строительства местного значения, отвечающих нормативным требованиям и потребностям населения как в настоящее время, так и на расчетный срок реализации генерального плана. Также необходимо дальнейшее благоустройство и развитие центральных частей населенных пунктов сельсовета. При этом необходима организация подцентров общественно-бытового назначения в микрорайонах перспективного жилищного строительства для более равномерного обслуживания населения сельсовета.

1.3 Архитектурно-планировочные проектные предложения

Архитектурно-планировочные предложения касаются организации функциональных зон и планировочных территорий и их размещение на территории муниципального образования друг относительно друга.

Планировочная структура сформировалась в прямой зависимости от природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и планировочные оси. Административный центр Хайрюзовского сельсовета – с.Хайрюзовка является многофункциональным (административным, культурным, рекреационно-сервисным) планировочным узлом. Функции подцентров выполняют населенные пункты: с.Горновое, с.Новоеловка, с.Ельцовка. Остальные населенные пункты муниципального образования – с.Усть-Гавриловка, с.Гордеевка и с.Талдинка территориально и планировочно зависят от связей с административным центром (с.Хайрюзовка) и подцентрами (с.Новоеловка и с.Ельцовка).

Главная планировочная ось приурочена к автодороге регионального значения К-24 «Троицк-Целинное». Второстепенные планировочные оси проходят по автомобильным дорогам: К-24 - Хайрюзовка - Усть-Гавриловка; К-24 - Новоеловка - Гордеевка; К-24 - Ельцовка - Талдинка.

На главной планировочной оси расположено с. Горновое, остальные  населенные пункты муниципального образования приурочены к второстепенным планировочным осям.

Архитектурно-планировочные решения территорий МО Хайрюзовский сельсовет приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. Проектом предусмотрено сохранение существующей планировочной структуры и усиление основных композиционных осей, представленных главными и поселковыми улицами, за счет увеличения их профилей. Планировочная организация территории населенных пунктов разработана с учётом сложившейся застройки и представлена как единый селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Структурный каркас с.Хайрюзовка формируется главной улицей Советская, основными улицами: Молодежная, Школьная, Заречная, Нагорная, Восточная, Набережная, Гусельникова, Сибирская, переулками Интернациональный и Западный. По территории населенного пункта протекают реки Белая и Хайрюза, которые разделяют структурный каркас с. Хайрюзовка на 3 планировочных элемента: центральный, северный и восточный.

В жилой застройке преобладают одноэтажные дома усадебного типа. Развитие жилых зон предусмотрено во всех планировочных элементах населенного пункта, путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Существующий административный центр размещается на ул. Советская, где находятся: Администрация МО, Дом культуры, отделение Сбербанка, объекты торговли и предприятие общественного питания. Общественно-деловые зоны так же сформированы на ул. Школьная (на базе детского сада, школы и ФАП) и по ул. Советская - ул. Восточная (на базе объектов торговли). Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено как в сложившихся местах (за счет строительства здания ФАП, спортивной площадки, стадиона общего пользования, административного здания для размещения предприятия общественного питания, объектов торговли и бытового обслуживания населения), так и за счет резервирования нового участка (под строительство магазина).

Производственные объекты сконцентрированы в северном планировочном районе (гаражные и складские помещения, мех. ток). В селитебной зоне находятся: гаражные сектора по ул. Советская и ул. Нагорная, с целью снижения негативного влияния данных объектов на население – генеральным планом предусмотрен вынос гаражного сектора из жилой застройки. Для развития производственных зон предусмотрены территории, соответствующие санитарным нормам и требованиям.

Структурный каркас с.Горновое формируется главной улицей Молодежная. По территории населенного пункта протекает река Топки, которая разделяет структурный каркас с. Горновое на 2 планировочных элемента: центральный и южный.

В жилой застройке преобладают одноэтажные дома усадебного типа. Развитие жилых зон предусмотрено во всех планировочных элементах населенного пункта, путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Существующий административный центр размещается на ул. Молодежная, где находятся: Дом культуры, отделение Сбербанка, объекты торговли, ФАП, школа, детский сад. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено как в сложившемся месте (за счет строительства спортивной площадки), так и за счет резервирования новых участков (под строительство стадиона общего пользования, административного здания для размещения предприятия общественного питания, объектов торговли и бытового обслуживания населения, дополнительных объектов торговли).

Производственные объекты сконцентрированы в северной части населенного пункта (мех.ток и складские помещения). В северном направлении от села расположены основные площадки по добыче щебня. Имеющиеся мощности делают перспективным производство тротуарной плитки и строительного облицовочного камня. Для развития производственных зон предусмотрено резервирование территорий, соответствующих санитарным нормам и требованиям.

Структурный каркас с.Усть-Гавриловка формируется главной улицей Школьная, основными улицами: Молодежная, Советская, Алтайская. В жилой застройке преобладают одноэтажные дома усадебного типа. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Существующий административный центр размещается на ул. Школьная, где находятся: Дом культуры, почта, объекты торговли, ФАП, школа. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено как в сложившемся месте (за счет строительства здания ФАП и спортивной площадки), так и за счет резервирования новых участков (под строительство стадиона общего пользования, административного здания для размещения предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения).

Производственные объекты сконцентрированы в северо-восточной части населенного пункта (гаражный сектор). В селитебной зоне находится: гаражный сектор по ул.Школьная, с целью снижения негативного влияния на население – генеральным планом предусмотрен вынос гаражного сектора из жилой застройки. В северо-западном направлении от села расположены складские помещения и ферма КРС. Значительное развитие пчеловодства в хозяйствах населения делает перспективным организацию производства побочных продуктов пчеловодства. Для развития производственных зон предусмотрено резервирование территорий, соответствующих санитарным нормам и требованиям.

Структурный каркас с.Ельцовка формируется главной улицей Ленина, основными улицами: Молодежная, Комсомольская. По территории населенного пункта протекает река Ельцовка, которая разделяет структурный каркас села на 2 планировочных элемента: центральный и южный.

В жилой застройке преобладают одноэтажные дома усадебного типа. Развитие жилых зон предусмотрено во всех планировочных элементах населенного пункта, путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Существующий административный центр размещается на ул. Ленина, где находятся: Дом культуры, отделение почты, объекты торговли, школа и ФАП. Общественно-деловые зоны так же сформированы на ул. Молодежная и Комсомольская (на базе объектов торговли). Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено как в сложившихся местах (за счет строительства детского сада, спортивной площадки, стадиона общего пользования, административного здания для размещения предприятия общественного питания, объектов торговли и бытового обслуживания населения), так и за счет резервирования новых участков (под строительство магазинов).

Производственные объекты сконцентрированы в северо-восточной (складской сектор), юго-западной (складские помещения, РЭС) и юго-восточной (гаражный сектор) частях населенного пункта. Для развития сельскохозяйственного производства (строительство свинофермы) предусмотрены территории за чертой населенного пункта, соответствующие санитарным нормам и требованиям.

Структурный каркас с.Талдинка сформирован улицами Центральная, Восточная и Западная. Общественно-деловая зона сформирована на ул. Центральная, на базе объекта торговли, ФАПа и Дома досуга. Генеральным планом предусмотрено развитие жилой зоны за счет уплотнения существующей жилой застройки и выделения новых участков. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено за счет строительства спортивной площадки.

Структурный каркас с.Новоеловка формируется главной улицей Елютина, основными улицами: Молодежная, Рабочая. По территории населенного пункта протекает река Ельцовка, которая разделяет структурный каркас села на 2 планировочных элемента.

В жилой застройке преобладают одноэтажные дома усадебного типа. Развитие жилых зон предусмотрено во всех планировочных элементах населенного пункта, путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Существующий административный центр размещается на ул. Елютина в южной части села, где находятся: Дом культуры, отделение почты, объекты торговли, школа и ФАП. Общественно-деловая зона так же сформированы ул. Елютина в северной части села (на базе объекта торговли). Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено как в сложившихся местах (за счет строительства спортивной площадки, административного здания для размещения предприятия общественного питания, объектов торговли и бытового обслуживания населения), так и за счет резервирования новых участков (под строительство магазинов).

Производственные объекты сконцентрированы в восточной (гаражный и складской сектор) и западной (складской сектор) частях населенного пункта. В селитебной зоне находится: гаражный сектор по ул. Елютина, с целью снижения негативного влияния на население – генеральным планом предусмотрен вынос гаражного сектора из жилой застройки. В северо-восточном направлении от села расположены складские помещения и мех. ток. Для развития сельскохозяйственного производства (строительство фермы КРС) предусмотрены территории за чертой населенного пункта, соответствующие санитарным нормам и требованиям.

Структурный каркас с.Гордеевка формируется главной улицей Алтайская, основными улицами: Сибирская, Песчаная, Заречная и Береговая. Общественно-деловая зона сформирована на ул. Алтайская, на базе объекта торговли, ФАПа и Дома досуга. Генеральным планом предусмотрено развитие жилой зоны за счет уплотнения существующей жилой застройки и выделения новых участков. Развитие общественно-деловой зоны предусмотрено за счет строительства спортивной площадки.

Для создания единого комплекса улично-дорожной сети генеральным планом предлагается реконструкция и капитальный ремонт существующих автодорог, проектирование автодорог в новой застройке.

1.4 Предложения и мероприятия по территориальному планированию МО Хайрюзовский сельсовет

1. Нанесение ограничений по развитию селитебных территорий:

- Обозначить охранные зоны объектов культурного наследия и истории,  расположенных на территории МО Хайрюзовский сельсовет.

- ВЗЗ, прибрежные защитные полосы водных объектов согласно Водному кодексу РФ.

- ЗСО 1, 2, 3 поясов водозаборов согласно СанПин.

- Придорожная защитная полоса 50,0 метров трассы транзитного движения и межмуниципальной автодороги.

- Выделение СЗЗ ЛЭП 10, 35, 110 кВт.

- Установление границ земель недрапользования.

- Установление СЗЗ предприятий и объектов с особыми условиями использования, озеленение данных территорий.

- Вынос существующих жилых построек (по мере амортизации) из СЗЗ предприятий и ВЗЗ водных объектов.

2. Предложения по размещению и развитию коммунальных объектов (кладбищ, полигонов ТБО, скотомогильников).

3. Упорядочивание структуры улично-дорожной сети, повышение класса покрытий.

4. Развитие производственной сферы по производству и переработке сельхозпродукции.

5. Предложение по размещению территорий и зон объектов социального и культурно – бытового обслуживания населения местного значения на 1 очередь и перспективный расчетный срок – 20 лет (по расчетам).

6. Предложение по размещению территорий и объектов жилищного и гражданского строительства местного.

7. Предложения по улучшению экологического состояния территории сельсовета. Ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация нарушенных земель для возможности в перспективе использования данных территорий под сельскохозяйственное производство и жилищное строительство.

Принятая концепция территориального планирования предусматривает развитие муниципального образования с четким функциональным зонированием всех его территорий, обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившимся зонированием и существующей планировочной ситуацией.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ 
МО ХАЙРЮЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

2.1 Границы земель МО Хайрюзовский сельсовет

МО Хайрюзовский сельсовет находится в восточной части Троицкого района, на севере муниципальное образование (поселение) граничит с Кытмановским районом, на юге – с Зональный районом, на юге и юго-востоке – с Целинным районом Алтайского края, на севере и северо-востоке – с МО Ерёминский сельсовет, на северо-западе – с МО Гордеевский сельсовет, на западе – с МО Петровский и МО Кипешинский сельсовет Троицкого района. МО Хайрюзовский сельсовет занимает 2/3 восточной части Троицкого района, площадь муниципального образования составляет 839,72 км², в его состав входят 7 населенных пунктов. Функцию административного центра выполняет село Хайрюзовка.

2.2 Баланс территорий МО Хайрюзовский сельсовет

Для реализации мероприятий по размещению объектов капитального строительства проектом генерального плана предполагается изменение назначений земель и упорядочивание территорий внутри населенных пунктов сельсовета. Данные мероприятия и баланс территорий на перспективу приведены в Таблицах №1 и №2.

Баланс территорий МО Хайрюзовский сельсовет                         Таблица №1

| Наименование | 2013 | 2018 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га | % |
| Всего земель в границах сельсовета | 83972 | 100 | 83972 | 100 | 83972 | 100 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 77508,8 | 92,3 | 77490,5 | 92,3 | 77440,6 | 92,2 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 34,7 | 0,1 | 53 | 0,1 | 62,8 | 0,1 |
| Земли лесного фонда | 3105 | 3,7 | 3105 | 3,7 | 3105 | 3,7 |
| Земли запаса | 1844,5 | 2,2 | 1844,5 | 2,2 | 1844,5 | 2,2 |
| Земли особо охраняемых территорий | - | - | - | - | - | - |
| Земли водного фонда | - | - | - | - | - | - |
| Земли населённых пунктов | 1479 | 1,7 | 1479 | 1,7 | 1519,1 | 1,8 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| с.Хайрюзовка | 264 | 17,8/100 | 264 | 17,8/100 | 264 | 17,4/100 |
| жилые зоны | 90,3 | 34,2 | 123,1 | 46,6 | 134,8 | 51,2 |
| общественно-деловые зоны | 2,4 | 0,9 | 3,8 | 1,4 | 6,6 | 2,5 |
| зоны рекреационного назначения | - | - | - | - | 1,1 | 0,4 |
| производственные зоны | 8,9 | 3,4 | 8,9 | 3,4 | 17 | 6,4 |
| зоны инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,3 |
| территории общего пользования | 161,5 | 61,2 | 127,3 | 48,3 | 103,6 | 39,2 |
| с.Горновое | 233,2 | 15,8/100 | 233,2 | 15,8/100 | 262 | 17,2/100 |
| жилые зоны | 107,5 | 46,1 | 133 | 57 | 147 | 56,1 |
| общественно-деловые зоны | 4,1 | 1,7 | 5,2 | 2,2 | 6,5 | 2,5 |
| зоны рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - |
| производственные зоны | 7,2 | 3,1 | 7,2 | 3 | 7,2 | 2,7 |
| зоны инженерной инфраструктуры | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| зоны транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | - | - | - | - | - | - |
| территории общего пользования | 114,3 | 49 | 87,7 | 37,7 | 101,2 | 38,6 |
| с. Гордеевка | 258,2 | 17,5/100 | 258,2 | 17,5/100 | 258,2 | 17/100 |
| жилые зоны | 34,8 | 13,5 | 77,8 | 30,1 | 81,2 | 31,4 |
| общественно-деловые зоны | 1,2 | 0,5 | 1,8 | 0,7 | 2,5 | 1 |
| зоны рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - |
| производственные зоны | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 0,5 |
| зоны инженерной инфраструктуры | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| зоны транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | 33,9 | 13,1 | 33,9 | 13,1 | 33,9 | 13,1 |
| территории общего пользования | 187 | 72,3 | 143,4 | 55,5 | 139,3 | 53,9 |
| с.Новоеловка | 222,3 | 15/100 | 222,3 | 15/100 | 222,3 | 14,6/100 |
| жилые зоны | 66,2 | 29,8 | 92,9 | 41,8 | 100,2 | 45,1 |
| общественно-деловые зоны | 4 | 1,8 | 6,2 | 2,8 | 6,2 | 2,8 |
| зоны рекреационного назначения | - | - | - | - | 0,5 | 0,2 |
| производственные зоны | 11,7 | 5,3 | 11,7 | 5,3 | 4,3 | 1,9 |
| зоны инженерной инфраструктуры | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| зоны транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | 2 | 0,9 | 2 | 0,9 | 2 | 0,9 |
| территории общего пользования | 138,2 | 62,1 | 109,3 | 49,1 | 108,9 | 49 |
| с.Ельцовка | 268,5 | 18,2/100 | 268,5 | 18,2/100 | 279,8 | 18,4/100 |
| жилые зоны | 89,4 | 33,3 | 109,3 | 40,7 | 123,3 | 44,1 |
| общественно-деловые зоны | 2,4 | 0,9 | 4,1 | 1,5 | 5,7 | 2 |
| зоны рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - |
| производственные зоны | 23,5 | 8,8 | 23,5 | 8,8 | 22,4 | 8 |
| зоны инженерной инфраструктуры | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,3 |
| зоны транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | 4,1 | 1,5 | 4,1 | 1,5 | 4,1 | 1,5 |
| территории общего пользования | 148,3 | 55,2 | 126,7 | 47,2 | 123,5 | 44,1 |
| с.Талдинка | 82,7 | 5,6/100 | 82,7 | 5,6/100 | 82,7 | 5,4/100 |
| жилые зоны | 21 | 25,4 | 39,3 | 47,5 | 48 | 58 |
| общественно-деловые зоны | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,3 |
| зоны рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - |
| производственные зоны | - | - | - | - | - | - |
| зоны инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | - | - | - | - | - | - |
| территории общего пользования | 61 | 73,8 | 42,7 | 51,7 | 33,6 | 40,7 |
| с.Усть-Гавриловка | 150,1 | 10,1/100 | 150,1 | 10,1/100 | 150,1 | 9,9/100 |
| жилые зоны | 49,6 | 33 | 77,7 | 51,8 | 83,9 | 55,9 |
| общественно-деловые зоны | 2,9 | 1,9 | 3,8 | 2,5 | 4,3 | 2,9 |
| зоны рекреационного назначения | - | - | - | - | - | - |
| производственные зоны | 1,9 | 1,3 | 1,9 | 1,3 | - | - |
| зоны инженерной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны транспортной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| территории общего пользования | 95,5 | 63,7 | 66,5 | 44,3 | 61,7 | 41,1 |

Мероприятия по изменению целевого назначения земель       Таблица №2

| Категории земель | Существующее положение, площадь га | Изменение категории земель, га | Планируемое положение, площадь га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 1479 га в том числе: с. Хайрюзовка 264 га с. Новоеловка 222,3 га с. Гордеевка 258,2 га с. Усть-Гавриловка 150,1га с. Ельцовка 268,5 га с. Талдинка 82,7 га с. Горновое 233,2 га | с. Ельцовка +11,3 га с. Горновое +28,8 га | 1519,1 га в том числе: с. Хайрюзовка 264 га с. Новоеловка 222,3га с. Гордеевка 258,2 га с. Усть-Гавриловка 150,1 га с. Ельцовка 279,8 га с. Талдинка 82,7 га с. Горновое 262 га |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения, в том числе: | 34,7 га | +28,1 га | 62,8 га |
| под объектами промышленности | 34,7 га | 6,8 га | 41,5 га |
| под объектами коммунального хозяйства | ---- | с. Хайрюзовка: +1 га полигон ТБО +0,1 га скотомогильник с. Новоеловка: +1 га полигон ТБО с. Усть-Гавриловка: +1 га полигон ТБО с. Ельцовка: +0,9 га полигон ТБО +0,1 га скотомогильник + 3,8 га поля фильтрации с. Талдинка : +0,8 га полигон ТБО с. Горновое: +1 га полигон ТБО +0,1 га скотомогильник | 9,8 га |
| занятые территориями кладбищ | ---- | с. Хайрюзовка +2 га с. Новоеловка +1,7 га с. Гордеевка +2,6 га с. Усть-Гавриловка +1га с. Ельцовка +0,7 га с. Талдинка +1 га с. Горновое +2,5 га | 11,5 га |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | ---- | ---- | ---- |
| Земли лесного фонда | 3105 га | - | 3105 га |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 77508,8 га | - 40,1 га под земли населенных пунктов -28,1 га под земли промышленности | 77440,6 га |
| Земли водного фонда | --- | --- | --- |
| Земли запаса | 1844,5 га | 1844,5 га | 1844,5 га |
| Итого по сельсовету: | 83972 | ---- | 83972 |

В восточной части сельсовета, согласно СТП Троицкого района, планируется создание  заказника «Бийско-Чумышская возвышенность» (планируемая территория - 46036 га). Заказник предполагается создавать без перевода категорий земель. На разрешенные виды использования, соответствующих существующим категориям земель, будут наложены ограничения, согласно режиму заказника.

2.3 Проектная демографическая структура населения 
МО Хайрюзовский сельсовет

Прогноз численности населения МО Хайрюзовский сельсовет основан на анализе сложившейся демографической ситуации и данных о перспективах развития промышленного и сельскохозяйственного производства. При оптимистическом сценарии развития экономики в Троицком районе прогнозируется стабилизация численности населения и последующий демографический рост. Данный факт, позволяет предполагать стабилизацию социально-экономических показателей в населенных пунктах муниципального образования Хайрюзовский сельсовет. Стабилизация экономического положения на действующих предприятиях, перспективы развития новых производств – делает возможным предполагать увеличение мест приложения труда, снижение миграционного оттока, увеличения доли трудоспособного населения и рост рождаемости. Ведь создание новых производств создает новые рабочие места, как для местного населения, так и трудовых мигрантов, за счет чего появляется перспектива роста населения, что и ведет к необходимости нового градостроительного проектирования: расширения площади селитебной территории, строительства дополнительных объектов социально-культурного и бытового обслуживания, развития инженерной инфраструктуры. Исходная демографическая ситуация предоставлена по данным администрации сельсовета на 2013г. Результат прогнозирования численности населения отражен в таблице №3.

Прогноз численности населения по основным

возрастным группам МО Хайрюзовский сельсовет                         Таблица №3

| Возрастные группы | Современное состояние | 2018 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | темп прироста к 2012 году,% | человек | темп прироста к 2012 году,% |
| с. Хайрюзовка |
| Общая численность населения | 586 | 596 | 1,7 | 620 | 5,8 |
| Дошкольники 0-6 | 26 | 28 | 7,7 | 30 | 15,4 |
| Школьники 7-15 | 32 | 34 | 6,2 | 45 | 40,6 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 334 | 337 | 0,9 | 340 | 1,8 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 194 | 197 | 1,5 | 205 | 5,7 |
| с. Новоеловка |
| Общая численность населения | 485 | 493 | 1,6 | 510 | 5,2 |
| Дошкольники 0-6 | 6 | 15 | 150 | 25 | 316,7 |
| Школьники 7-15 | 55 | 50 | -9,1 | 58 | 5,5 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 281 | 280 | -0,4 | 280 | -0,4 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 143 | 148 | 3,5 | 147 | 2,8 |
| с. Гордеевка |
| Общая численность населения | 156 | 167 | 7,1 | 173 | 10,9 |
| Дошкольники 0-6 | 3 | 5 | 66,7 | 6 | 100,0 |
| Школьники 7-15 | 7 | 9 | 28,6 | 11 | 57,1 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 93 | 96 | 3,2 | 98 | 5,4 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 53 | 57 | 7,5 | 58 | 9,4 |
| с. Усть-Гавриловка |
| Общая численность населения | 276 | 300 | 8,7 | 325 | 17,7 |
| Дошкольники 0-6 | 14 | 15 | 7,1 | 17 | 21,4 |
| Школьники 7-15 | 20 | 24 | 20,0 | 34 | 70,0 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 121 | 130 | 7,4 | 135 | 11,6 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 121 | 131 | 8,3 | 139 | 14,9 |
| с. Горновое |
| Общая численность населения | 625 | 648 | 3,7 | 670 | 7,2 |
| Дошкольники 0-6 | 38 | 40 | 5,3 | 42 | 10,5 |
| Школьники 7-15 | 47 | 52 | 10,6 | 63 | 34,0 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 370 | 380 | 2,7 | 375 | 1,3 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 170 | 176 | 3,5 | 190 | 11,8 |
| с. Ельцовка |
| Общая численность населения | 758 | 769 | 1,4 | 830 | 9,5 |
| Дошкольники 0-6 | 59 | 62 | 5,1 | 67 | 13,6 |
| Школьники 7-15 | 94 | 97 | 3,2 | 103 | 9,6 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 458 | 460 | 0,4 | 475 | 3,7 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 147 | 150 | 2,0 | 185 | 25,8 |
| с. Талдинка |
| Общая численность населения | 113 | 116 | 2,6 | 134 | 18,6 |
| Дошкольники 0-6 | 6 | 7 | 16,7 | 7 | 16,7 |
| Школьники 7-15 | 6 | 6 | 0 | 12 | 100,0 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 61 | 62 | 1,6 | 68 | 11,5 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 40 | 41 | 2,5 | 47 | 17,5 |

Рост численности населения в разрезе населенных пунктов 
МО Хайрюзовский сельсовет обусловлен:

- проектным увеличением мест приложения труда (путем организации новых и реконструкции ранее действующих сельскохозяйственных и промышленных предприятий; расширения существующих градообразующих предприятий);

- ожидаемым улучшением качества жизни местного населения, сокращением смертности и ростом рождаемости.

2.4 Жилые зоны

Генеральным планом предусмотрено:

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах существующих границ населенных пунктов;

- расширение границ населенных пунктов;

- изменение границ населенных пунктов в соответствии с кадастровыми данными;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечение полного инженерного обустройства;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки за пределами расчетного срока;

- определение зоны запрещенного строительства, в пределах которой запрещается новое строительство. Жилой фонд, попадающий в СЗЗ от действующих предприятий предлагается использовать до состояния полной амортизации с последующим сносом.

Согласно расчетам численность населения МО Хайрюзовский сельсовет на 1-ю очередь составит 3089 чел., на расчетный срок – 3262 чел. В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается строительство 8,28 тыс.м2 жилой площади (таблица №4).

Расчёт объёмов жилищного строительства

МО Хайрюзовский сельсовет                                                          Таблица №4

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь 2013-2018 гг. | Расчётный срок 2013-2033 гг. |
| с. Хайрюзовка |
| Население | чел | 586 | 596 прирост 10 | 620 прирост 33 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 244/11419 | 247/11599 | 255/12400 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | - |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 244/11419 | 244/11419 | 244/11419 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - | 3/180 | 11/660 - |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 321 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 19,5 | 19,5 | 20 |
| с. Новоеловка |
| Население | чел | 485 | 493 прирост 8 | 510 прирост 25 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 204/9547 | 207/9727 | 212/10200 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | 9 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 204/9547 | 204/9547 | 195/9125,8 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - | 3/180 | 8/480 9/540 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 54,2 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 19,7 | 19,7 | 20 |
| с. Гордеевка |
| Население | чел | 156 | 167 прирост 11 | 173 прирост 17 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 80/3474 | 84/3714 | 86/3834 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | - |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 80/3474 | 80/3474 | 80/3474 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - | 4/240 | 6/360 - |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 22,3 | 22,2 | 22,2 |
| с. Усть-Гавриловка |
| Население | чел | 276 | 300 прирост 24 | 325 прирост 49 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 150/7020 | 158/7500 | 166/8085,5 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | 8 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 150/7020 | 150/7020 | 142/6645,5 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - | 8/480 | 16/960 8/480 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 25,4 | 25 | 24,9 |
| с. Горновое |
| Население | чел | 625 | 648 прирост 23 | 670 прирост 45 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 234/10944 | 242/11424 | 249/13400 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | 10 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 234/10944 | 234/10944 | 224/10476,3 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - | 8/480 | 15/900 10/600 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 1423,7 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 17,5 | 17,6 | 20 |
| с. Ельцовка |
| Население | чел | 758 | 769 прирост 11 | 830 прирост 72 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 257/12057 | 261/12297 | 281/16600 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | 24 |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 257/12057 | 257/12057 | 233/10931 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - | 4/240 | 24/1440 24/1440 |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 2789 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 15,9 | 16 | 20 |
| с. Талдинка |
| Население | чел | 113 | 116 прирост 3 | 134 прирост 21 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 47/2200 | 48/2260 | 54/2680 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) | дом | - | - | - |
| Сохраняемый усадебный жилой фонд | дом/м2 | 47/2200 | 47/2200 | 47/2200 |
| Проектируемый усадебный жилой фонд -под рост населения -под вынос из СЗЗ | дом/м2 | - | 1/60 | 7/420 - |
| Увеличение жилого фонда за счет реконструкции сущ-х домов под обеспечение норматива м2 на чел. | м2 | - | - | 60 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 19,5 | 19,5 | 20 |

В с. Хайрюзовка для строительства 3 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 8 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,10 га, необходимо 0,3 га и 0,8 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий.

В с. Новоеловка для строительства 3 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 14 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,10 га, необходимо 0,3 га и 1,4 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

В с. Гордеевка для строительства 4 жилых домов усадебного типа на 
1-ю очередь и 2 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,10 га, необходимо 0,4 га и 0,2 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий.

В с. Усть-Гавриловка для строительства 8 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 16 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,10 га, необходимо 0,8 га и 1,6 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

В с. Горновое для строительства 8 жилых домов усадебного типа на 
1-ю очередь и 17 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,10 га, необходимо 0,8 га и 1,7 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

В с. Ельцовка для строительства 4 жилых домов усадебного типа на 
1-ю очередь и 44 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,10 га, необходимо 0,4 га и 4,4 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

В с. Талдинка для строительства 1 жилого дома усадебного типа на 
1-ю очередь и 6 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,10 га, необходимо 0,1 га и 0,6 га соответственно. Развитие жилых зон предусмотрено путем резервирования под жилищное строительство пустующих территорий.

Помимо этого, генеральным планом обозначены территории, резервируемые под жилищное строительство за расчетный срок.

2.5 Общественно-деловые зоны

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного назначения, а также под объектами здравоохранения. Зона исторически сложилась в центре села. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов социально-культурного значения, как в центре, так и в зонах существующей и новой жилой застройки.

Мощность размещаемых объектов социального и культурно-бытового обслуживания рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания. При выполнении расчётов учтены рекомендации СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведены в таблице №5.

Расчет потребности в основных объектах социального и культурно-бытового назначения МО Хайрюзовский сельсовет на 2033 г.                       Таблица №5

| №№ п/п | Наименование | Един. измер. | Всего вместимость | Норматив | Всего необходимо | излишек (+) дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Хайрюзовка (проектная численность населения 620 чел.) |
| 1 | Школа (с 1 по 11 класс) | мест | 320 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей- средним образованием (10-11 классы) | 59 | +261 |
| 2 | Детский сад | мест | 60 | 85% детей дошкольного возраста | 25 | +35 |
| 3 | СДК | мест | 110 | 80 мест на 1 тыс. человек | 50 | +60 |
| 4 | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | -/- |  |
| 5 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 163 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 269,1 | -106,1 |
| 6 | Предприятия общественного питания | посад. мест | - | 20 посад. мест на 1 тыс. человек | 12 | -12 |
| 7 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 7 рабочих места на 1 тыс. человек | 4 | -4 |
| 8 | Почта | по нормам и правилам министер-ства связи РФ | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  |
| 9 | Отделение банка | операц. место | 1 | 1 операционное место на 1-2 тыс. человек | 1 |  |
| 10 | Стадион | единиц | - | по заданию на проектирование | 1 | -1 |
| с. Горновое (проектная численность населения 670 чел.) |
| 11 | Школа (с 1 по 11 класс) | мест | 180 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей- средним образованием (10-11 классы) | 78 | +102 |
| 12 | Детский сад | мест | 35 | 85% детей дошкольного возраста | 36 | -1 |
| 13 | СДК | мест | 50 | 80 мест на 1 тыс. человек | 54 | -4 |
| 14 | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | -/- |  |
| 15 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 94 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 290,8 | -196,8 |
| 16 | Предприятия общественного питания | посад. мест | - | 20 посад. мест на 1 тыс. человек | 13 | -13 |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 7 рабочих места на 1 тыс. человек | 5 | -5 |
| 18 | Почта | по нормам и правилам министер-ства связи РФ | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  |
| 19 | Отделение банка | операц. место | 1 | 1 операционное место на 1-2 тыс. человек | 1 |  |
| 20 | Стадион | единиц | - | по заданию на проектирование | 1 | -1 |
| с. Ельцовка (проектная численность населения 830 чел.) |
| 21 | Школа (с 1 по 11 класс) | мест | 320 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей- средним образованием (10-11 классы) | 132 | +188 |
| 22 | Детский сад | мест | 40 | 85% детей дошкольного возраста | 57 | -17 |
| 23 | СДК | мест | 90 | 80 мест на 1 тыс. человек | 77 | +13 |
| 24 | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | -/- |  |
| 25 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 181,7 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 360,2 | -178,5 |
| 26 | Предприятия общественного питания | посад. мест | - | 20 посад. мест на 1 тыс. человек | 19 | -19 |
| 27 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 7 рабочих места на 1 тыс. человек | 7 | -7 |
| 28 | Почта | по нормам и правилам министер-ства связи РФ | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  |
| 29 | Стадион | единиц | - | по заданию на проектирование | 1 | -1 |
| с. Талдинка (проектная численность населения 134 чел.) |
| 30 | Дом досуга | мест | 60 | 80 мест на 1 тыс. человек | 11 | +49 |
| 31 | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | -/- |  |
| 32 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 85 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 58,2 | +26,8 |
| с. Усть-Гавриловка (проектная численность населения 325 чел.) |
|  | Школа (с 1 по 11 класс) | мест | 180 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей- средним образованием (10-11 классы) | 40 | +140 |
|  | СДК | мест | 30 | 80 мест на 1 тыс. человек | 26 | +4 |
|  | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | -/- |  |
|  | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 93 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 141 | -48 |
|  | Предприятия общественного питания | посад. мест | - | 20 посад. мест на 1 тыс. человек | 7 | -7 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 7 рабочих места на 1 тыс. человек | 2 | -2 |
|  | Почта | по нормам и правилам министер-ства связи РФ | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  |
| 10 | Стадион | единиц | - | по заданию на проектирование | 1 | -1 |
| с. Новоеловка (проектная численность населения 510 чел.) |
|  | Школа (с 1 по 11 класс) | мест | 320 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей- средним образованием (10-11 классы) | 82 | +238 |
|  | Детский сад | мест | - | 85% детей дошкольного возраста | 26 | -26 |
|  | СДК | мест | 70 | 80 мест на 1 тыс. человек | 41 | +29 |
|  | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | -/- |  |
|  | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 100 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 221,3 | -121,3 |
|  | Предприятия общественного питания | посад. мест | - | 20 посад. мест на 1 тыс. человек | 14 | -14 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | - | 7 рабочих места на 1 тыс. человек | 5 | -5 |
|  | Почта | по нормам и правилам министер-ства связи РФ | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  |
|  | Отделение банка | операц. место | 1 | 1 операционное место на 1-2 тыс. человек | 1 |  |
|  | Стадион | единиц | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  |
| с. Гордеевка (проектная численность населения 173 чел.) |
| 30 | Дом досуга | мест | 60 | 80 мест на 1 тыс. человек | 14 | +46 |
| 31 | ФАП | объект | 1 | по заданию на проектирование | -/- |  |
| 32 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 50 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 75,1 | -25,1 |

В результате анализа обеспеченности населения МО Хайрюзовский сельсовет основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в пределах расчетного срока (2013-2033 гг.)  генеральным планом рекомендовано:

В сфере здравоохранения:

- строительство профильных зданий для переноса фельдшерско-акушерских пунктов в с.Усть-Гавриловка и с.Хайрюзовка из зданий школы и детского сада;

- проведение капитального ремонта в помещениях ФАПов с.Талдинка, с.Ельцовка, с.Усть-Гавриловка, с.Гордеевка.

В сфере образования:

- реконструкция детского сада с расширением до  57 мест в с. Ельцовка;

- реконструкция детского сада в с. Горновое;

- капитальный ремонт детского сада в с. Хайрюзовка;

- реконструкция школы в с. Хайрюзовка;

- реконструкция школы под совмещение с проектируемым детским садом на 26 мест в с. Новоеловка;

- капитальный ремонт школ в населенных пунктах Хайрюзовка, Горновое, Ельцовка, Усть-Гавриловка.

В сфере культуры:

- проведение капитального ремонта в учреждениях культуры.

В сфере физической культуры и спорта:

- строительство стадионов в населенных пунктах Хайрюзовка, Горновое, Ельцовка, Усть-Гавриловка;

- реконструкция школьного стадиона в с. Новоеловка;

- строительство спортивных площадок во всех населенных пунктах МО Хайрюзовский сельсовет.

В сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- строительство мультифункциональных центров обслуживания, для размещения предприятий общественного питания (кафе), объектов торговли и предприятий бытового обслуживания в населенных пунктах Хайрюзовка, Горновое, Ельцовка, Новоеловка;

- строительство предприятия бытового обслуживания в с.Усть-Гавриловка;

- строительство магазинов в населенных пунктах: Хайрюзовка, Горновое (2 ед.), Усть-Гавриловка, с.Новоеловка (2 ед.), с.Ельцовка (3 ед.), с.Гордеевка;

- реконструкция магазина с расширением торговых площадей до 58,2 м2 в с.Талдинка.

Состав и объем общественных зданий на расчетный период определяется проектом реализации настоящего генерального плана после его утверждения на основе расчетной потребности сельсовета в учреждениях культурно-бытового обслуживания, выполненного данным проектом, плана строительства по соцкультбыту и жилому комплексу, определенному экономическими возможностями сельского бюджета.

2.6 Сельское хозяйство

Сельское хозяйство – основа экономики МО Хайрюзовский сельсовет. Анализируя результаты социально-экономического развития необходимо отметить, что основной вид деятельности в системе хозяйствования – производство сельскохозяйственной продукции с ведущей отраслью растениеводства, с преобладающей долей производства зерна.

В целях развития сельскохозяйственного производства, необходимо решить следующие задачи:

- стабилизировать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах, путем обеспечения их молодняком скота и птицы, оказанием качественных ветеринарных услуг;

- способствовать дальнейшему наращиванию производства сельскохозяйственной продукции в действующих сельскохозяйственных предприятиях.

Мероприятия в сфере сельского хозяйства:

- строительство фермы КРС в с. Новоеловка;

- строительство свинофермы у с. Ельцовка;

- восстановление плодово-ягодного сада и строительство свинофермы у с. Хайрюзовка;

- реконструкция животноводческих помещений в с. Горновое.

- установление размеров санитарно-защитных зон, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, как на действующих, так и на проектируемых объектах.

2.7 Производство и малое предпринимательство

Промышленность на территории развита слабо, хотя от ее развития зависит наполняемость бюджета и решение многих социальных проблем муниципального образования. Основной выпускаемой промышленной продукцией является щебень.

К основным задачам, направленным на развитие производственной сферы относятся:

- формирование экономических условий, обеспечивающих эффективное развитие действующих промышленных предприятий в с. Горновое;

- улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов выпускаемой продукции в соответствии с потребительским спросом различных групп населения, совершенствование структуры производства;

- создание благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения инвестиций в развитие промышленности с использованием форм государственной поддержки:

- формирование устойчивой сырьевой базы для перерабатывающих предприятий, стимулирование хозяйств, в том числе личных подсобных, на поставку сырья для переработки сельскохозяйственной продукции.

Мероприятия в сфере производства:

- строительство цеха по производству тротуарной плитки и строительного облицовочного камня в с. Горновое (на базе месторождения строительного камня);

- строительство цеха по производству готовых кормов для животных в с.Талдинка (для обеспечения кормами проектируемой свинофермы у с. Ельцовка и фермы КРС в с. Новоеловка);

- строительство цеха по фасовке меда и производству побочных продуктов пчеловодства в с. Усть-Гавриловка;

- установление размеров санитарно-защитных зон, в соответствии с санитарной классификацией предприятий.

Мероприятия в области малого предпринимательства:

- развитие личных подсобных хозяйств, как одного из основных резервов повышения занятости населения и увеличения среднемесячных денежных доходов на душу населения;

- развитие малого предпринимательства в сфере бытовых услуг населению, что поможет создать рабочие места и улучшить уровень бытового обслуживания населения.

2.8 Рекреационные зоны

В настоящее время рекреационная отрасль и сфера услуг на территории МО Хайрюзовский сельсовет не получили должного развития. Среди видов рекреации для летнего периода возможны: гелиотерапия, купание, пешие и конные прогулки. Зимой: катание на лыжах и коньках, прогулки по зимнему лесу и т.д.

Лесные массивы и березово-осиновые колки пригодны для сбора грибов, ягод и лекарственных трав. Наличие прудов делает возможным развития рыболовного туризма, путем проведения мероприятий по зарыблению водоемов и строительства учреждения отдыха.

Территория муниципального образования пригодна для лечебно-оздоровительной деятельности (купание, гелиотерапия), кратковременной рекреации (сбор ягод, грибов, лекарственных растений), рыболовного и сельского туризма. Рыболовный туризм можно организовывать на базе существующих искусственных водоемов (прудов), путем их зарыбления и строительство баз отдыха. Сельский туризм предполагает отдых на сельской территории, в деревенских условиях. Сельский туризм с учетом рядом расположенных интересных объектов и возможностей местных жителей возможно развивать в всех населенных пунктах МО.

Мероприятия в сфере развития рекреации для местного населения:

- оборудование мест отдыха на реках у населенных пунктов. Для этого необходима очистка дна, берегов и размещение объектов благоустройства территории (контейнеров для мусора, теневых навесов и т.д.).

- благоустройство парков отдыха в населенных пунктах с площадками для массовых мероприятий (с.Хайрюзовка, с.Новоеловка).

2.9 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

2.9.1 Теплоснабжение

На перспективу не предусматривается строительство дополнительных источников централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жилых домов усадебной застройки предусматривается печным. В качестве топлива предусматривается природный газ.

Таблица № 6

| № по генплану | Наименование объекта | Существующее положение | I очередь строительства | Расчетный срок строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч | отопление и вентиляция, Гкал/ч | на горячее водоснабжение, Гкал/ч | производственные нужды, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Жилые дома с индивидуальным печным отоплением |
| 1 | с.Хайрюзовка | 0,98 | 0,01 | - | 0,99 | 1,00 | 0,01 | - | 1,01 | 1,07 | 0,01 | - | 1,07 |
| 2 | с.Новоеловка | 0,81 | 0,01 | - | 0,82 | 0,83 | 0,01 | - | 0,83 | 0,87 | 0,01 | - | 0,87 |
| 3 | с.Гордеевка | 0,39 | 0,00 | - | 0,39 | 0,42 | 0,002 | - | 0,42 | 0,43 | 0,002 | - | 0,43 |
| 4 | с.Усть-Гавриловка | 0,57 | 0,00 | - | 0,58 | 0,61 | 0,004 | - | 0,62 | 0,66 | 0,004 | - | 0,67 |
| 5 | с.Горновое | 1,21 | 0,01 | - | 1,22 | 1,27 | 0,01 | - | 1,27 | 1,48 | 0,01 | - | 1,49 |
| 6 | с.Ельцовка | 1,00 | 0,01 | - | 1,01 | 1,02 | 0,01 | - | 1,03 | 1,38 | 0,01 | - | 1,39 |
| 7 | с.Талдинка | 0,22 | 0,00 | - | 0,22 | 0,23 | 0,002 | - | 0,23 | 0,27 | 0,002 | - | 0,27 |
| II. Общественные здания с индивидуальным печным отоплением |
| 1 | с.Хайрюзовка | 0,13 | 0,0009 | - | 0,133 | 0,13 | 0,001 | - | 0,13 | 0,13 | 0,00 | - | 0,13 |
| 2 | с.Новоеловка | 0,10 | 0,0004 | - | 0,098 | 0,10 | 0,000 | - | 0,10 | 0,10 | 0,00 | - | 0,10 |
| 3 | с.Гордеевка | 0,02 | 0,0002 | - | 0,024 | 0,02 | 0,000 | - | 0,02 | 0,02 | 0,00 | - | 0,02 |
| 4 | с.Усть-Гавриловка | 0,08 | 0,0003 | - | 0,085 | 0,08 | 0,000 | - | 0,09 | 0,08 | 0,00 | -- | 0,09 |
| 5 | с.Горновое | 0,25 | 0,0012 | - | 0,254 | 0,25 | 0,001 | - | 0,25 | 0,25 | 0,00 | - | 0,25 |
| 6 | с.Ельцовка | 0,08 | 0,0010 | - | 0,077 | 0,08 | 0,001 | - | 0,08 | 0,08 | 0,00 | - | 0,08 |
| 7 | с.Талдинка | 0,03 | 0,0001 | - | 0,027 | 0,03 | 0,000 | - | 0,03 | 0,03 | 0,00 | - | 0,03 |
| III. Общественные здания с центральным отоплением |
| 1 | с.Хайрюзовка | 0,16 | 0,01 | - | 0,16 | 0,16 | 0,005 | - | 0,16 | 0,16 | 0,01 | - | 0,16 |
| 2 | с.Новоеловка | 0,17 | 0,00 | - | 0,18 | 0,17 | 0,004 | - | 0,18 | 0,17 | 0,00 | - | 0,18 |
| 3 | с.Гордеевка | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 4 | с.Усть-Гавриловка | 0,15 | 0,00 | - | 0,15 | 0,15 | 0,003 | - | 0,15 | 0,15 | 0,00 | - | 0,15 |
| 5 | с.Горновое | 0,13 | 0,00 | - | 0,13 | 0,13 | 0,003 | - | 0,13 | 0,13 | 0,00 | - | 0,13 |
| 6 | с.Ельцовка | 0,15 | 0,00 | - | 0,16 | 0,15 | 0,004 | - | 0,16 | 0,15 | 0,00 | - | 0,16 |
| 7 | с.Талдинка | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| IV. Производственные здания с индивидуальным печным отоплением |
| 1 | с.Хайрюзовка | 0,37 | 0,00 | - | 0,37 | 0,37 | 0,000 | - | 0,37 | 0,37 | 0,00 | - | 0,37 |
| 2 | с.Новоеловка | 0,12 | 0,00 | - | 0,12 | 0,12 | 0,000 | - | 0,12 | 0,12 | 0,00 | - | 0,12 |
| 3 | с.Гордеевка | 0,03 | 0,00 | - | 0,03 | 0,03 | 0,000 | - | 0,03 | 0,03 | 0,00 | - | 0,03 |
| 4 | с.Усть-Гавриловка | 0,36 | 0,00 | - | 0,36 | 0,36 | 0,000 | - | 0,36 | 0,36 | 0,00 | - | 0,36 |
| 5 | с.Горновое | 0,37 | 0,00 | - | 0,37 | 0,37 | 0,000 | - | 0,37 | 0,37 | 0,00 | - | 0,37 |
| 6 | с.Ельцовка | 1,13 | 0,00 | - | 1,13 | 1,13 | 0,000 | - | 1,13 | 1,13 | 0,00 | - | 1,13 |
| 7 | с.Талдинка | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| ИТОГО Жилые дома с индивидуальным печным отоплением | - | 5,19 | 0,04 | - | 5,23 | 5,37 | 0,04 | - | 5,41 | 6,16 | 0,04 | - | 6,20 |
| ИТОГО Общественные здания с индивидуальным печным отоплением | - | 0,69 | 0,00 | - | 0,70 | 0,69 | 0,00 | - | 0,70 | 0,69 | 0,00 | - | 0,70 |
| ИТОГО Общественные здания с центральным отоплением | - | 0,76 | 0,02 | - | 0,78 | 0,76 | 0,02 | - | 0,78 | 0,76 | 0,02 | - | 0,78 |
| ИТОГО Производственные здания с индивидуальным печным отоплением | - | 2,38 | 0,00 | - | 2,38 | 2,38 | 0,00 | - | 2,38 | 2,38 | 0,00 | - | 2,38 |
| ИТОГО по Хайрюзовскому сельсовету | - | 9,02 | 0,06 | - | 9,08 | 9,19 | 0,07 | - | 9,26 | 9,99 | 0,07 | - | 10,05 |

2.9.2 Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение природным газом населенных пунктов Хайрюзовского сельсовета отсутствует.

Проектные предложения

Газоснабжение Хайрюзовского сс. природным газом на расчетный срок предполагается в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края.

Источник газоснабжения – ГРС Троицкое,

В объеме системы газоснабжения Хайрюзовского сс. предусмотрены:

- Строительство межпоселкового газопровода высокого давления I категории (до 1,2 МПа) от ГРС Троцкое до границ Хайрюзовского сс. с ответвлением на ГГРП Хайрюзовского сс., а также с ответвлениями на ГГРП с.Новоеловка и ГГРП с.Гордеевка.

- Строительство межпоселкового газопровода высокого давления II категории (до 0,6 МПа) от ГГРП Хайрюзовского сс. до с.Горновое с ответвлениями на с.Новоеловка, с.Краснояры, с.Ельцовка, с.Хайрюзовка.

- Строительство межпоселкового газопровода высокого давления II категории (до 0,6 МПа) от с.Хайрюзовка до с.Усть-Гавриловка, от с.Ельцовка до с.Талдинка.

- Строительство внутрипоселковых газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) в в с.Хайрюзовка, с.Усть-Гавриловка, с.Ельцовка, с.Новоеловка, с.Талдинка, с.Гордеевка и с.Горновое

- Строительство (установка) ГРПШ с двухступенчатой схемой редуцирования, снижающие давления с высокого (до 0,6 МПа) до низкого(0,0022 МПа) в с.Хайрюзовка 6 шт., с.Усть-Гариловка – 4 шт., с. Горновое – 3шт. с.Ельцовка – 4 шт., с. Талдинка – 2 шт.

- Строительство внутрипоселковых газопроводов среднего давления (0,3 МПа) в с.Новоеловка и с.Гордеевка.

- Строительство (установка) ГРПШ с двухступенчатой схемой редуцирования, снижающие давления с высокого (1,2 МПа) до среднего (до 0,3 МПа) в с.Новоеловка – 3 шт., и с. Гордеевка – 3 шт.

Расположение элементов системы газоснабжения (газопроводы, ГГРП, ГРПШ) и их производительность (ГГРП, ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. карту-схему инженерной инфраструктуры). Диаметры, материал и способы прокладки газовых сетей (надземные, подземные)  определяются на стадии разработки проектной документации. При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Изменение количества и мощности потребителей, а также изменение трассы газопровода могут быть внесены разработчиком проектной документации (на стадии ее разработки) и должны быть согласованы с заказчиком и всеми заинтересованными организациями в установленном порядке согласно действующего законодательства.

Для жилой застройки (частный сектор, многоквартирные дома) предусмотрена поквартирная газификация. Для административных и общественных зданий имеющих печное отопление (местные котельные) предусмотрен их перевод на газообразное топливо. Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Поквартирная газификация многоквартирных домов, отапливаемых децентрализовано, предполагает расход газа на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. Расходы газа по населенным пунктам приведены в таблице №7.

Расходы  газа по населенным пунктам

(существующее положение)                                                                   Таблица №7

| Населенный пункт | № ГРП | Максимальный часовой расход газа, м3/ч | Годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Хайрюзовка | ГРП1 | 23,4 | 63,8 |
|  | ГРП2 | 70,7 | 192,0 |
|  | ГРП3 | 385,1 | 254,1 |
|  | ГРП4 | 43,1 | 121,1 |
|  | ГРП5 | 59,4 | 153,0 |
|  | ГРП6 | 24,6 | 69,1 |
| с.Новоеловка | ГРП1 | 96,3 | 255,5 |
|  | ГРП2 | 68,9 | 186,1 |
|  | ГРП3 | 57,9 | 171,5 |
| с.Гордеевка | ГРП1 | 35,5 | 104,3 |
|  | ГРП2 | 23,3 | 69,9 |
|  | ГРП3 | 41,9 | 127,0 |
| с.Усть-Гавриловка | ГРП1 | 72,8 | 191,9 |
|  | ГРП2 | 40,8 | 109,1 |
|  | ГРП3 | 49,3 | 141,4 |
|  | ГРП4 | 48,8 | 120,9 |
| с.Горновое | ГРП1 | 163,3 | 460,5 |
|  | ГРП2 | 147,3 | 432,1 |
|  | ГРП3 | 106,8 | 322,4 |
| с.Ельцовка | ГРП1 | 27,1 | 75,2 |
|  | ГРП2 | 134,8 | 390,5 |
|  | ГРП3 | 202,5 | 505,9 |
|  | ГРП4 | 66,2 | 179,8 |
| с.Талдинка | ГРП1 | 35,9 | 104,2 |
|  | ГРП2 | 16,3 | 47,3 |
| ИТОГО Хайрюзовский сс. |  | 2042,0 | 4848,7 |

При газификации Хайрюзовского сельсовета (на существующее положение) расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 4848,7 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа – 2042,0 м3/ч.

Первая очередь строительства

Ориентировочный расход газа на первую очередь строительства приведен в таблице №8

Расходы газа по населенным пунктам

(первая очередь)                                                                                        Таблица №8

| Населенный пункт | № ГРП | Максимальный часовой расход газа, м3/ч | Годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Хайрюзовка | ГРП1 | 23,8 | 64,8 |
|  | ГРП2 | 71,8 | 195,0 |
|  | ГРП3 | 391,1 | 258,1 |
|  | ГРП4 | 43,7 | 123,0 |
|  | ГРП5 | 60,4 | 155,4 |
|  | ГРП6 | 25,0 | 70,2 |
| с.Новоеловка | ГРП1 | 98,1 | 260,4 |
|  | ГРП2 | 70,2 | 189,6 |
|  | ГРП3 | 58,9 | 174,8 |
| с.Гордеевка | ГРП1 | 37,9 | 111,5 |
|  | ГРП2 | 25,0 | 74,7 |
|  | ГРП3 | 44,7 | 135,8 |
| с.Усть-Гавриловка | ГРП1 | 77,7 | 205,0 |
|  | ГРП2 | 43,6 | 116,6 |
|  | ГРП3 | 52,7 | 151,1 |
|  | ГРП4 | 52,1 | 129,2 |
| с.Горновое | ГРП1 | 170,5 | 480,7 |
|  | ГРП2 | 153,8 | 451,1 |
|  | ГРП3 | 111,5 | 336,6 |
| с.Ельцовка | ГРП1 | 27,7 | 76,7 |
|  | ГРП2 | 137,5 | 398,2 |
|  | ГРП3 | 206,5 | 515,9 |
|  | ГРП4 | 67,5 | 183,4 |
| с.Талдинка | ГРП1 | 36,9 | 107,1 |
|  | ГРП2 | 16,8 | 48,6 |
| ИТОГО Хайрюзовский сс. |  | 2105,5 | 5013,4 |

При газификации Хайрюзовского сельсовета (на первую очередь) расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 5013,4 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа – 2105,5 м3/ч.

Расчетный срок строительства

Ориентировочный расход газа на расчетный срок строительства приведен в таблице №9.

Расходы газа по населенным пунктам

(перспективный срок)                                                                                                 Таблица №9

| Населенный пункт | № ГРП | Максимальный часовой расход газа, м3/ч | Годовой расход газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Хайрюзовка | ГРП1 | 25,5 | 69,3 |
|  | ГРП2 | 76,8 | 208,5 |
|  | ГРП3 | 418,0 | 275,8 |
|  | ГРП4 | 46,7 | 131,5 |
|  | ГРП5 | 64,5 | 166,1 |
|  | ГРП6 | 26,7 | 75,0 |
| с.Новоеловка | ГРП1 | 102,8 | 273,0 |
|  | ГРП2 | 73,7 | 198,8 |
|  | ГРП3 | 61,8 | 183,2 |
| с.Гордеевка | ГРП1 | 39,4 | 116,0 |
|  | ГРП2 | 26,0 | 77,7 |
|  | ГРП3 | 46,6 | 141,2 |
| с.Усть-Гавриловка | ГРП1 | 83,8 | 221,1 |
|  | ГРП2 | 47,0 | 125,7 |
|  | ГРП3 | 56,8 | 162,9 |
|  | ГРП4 | 56,2 | 139,3 |
| с.Горновое | ГРП1 | 199,8 | 563,4 |
|  | ГРП2 | 180,2 | 528,7 |
|  | ГРП3 | 130,7 | 394,5 |
| с.Ельцовка | ГРП1 | 37,3 | 103,3 |
|  | ГРП2 | 185,2 | 536,5 |
|  | ГРП3 | 278,2 | 695,1 |
|  | ГРП4 | 90,9 | 247,0 |
| с.Талдинка | ГРП1 | 43,7 | 127,0 |
|  | ГРП2 | 19,9 | 57,6 |
| ИТОГО Хайрюзовский сс. |  | 2418,3 | 5818,1 |

При газификации Хайрюзовского сельсовета (на расчетный срок) расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 5818,1 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа – 2418,3 м3/ч.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07. Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на производственные нужды.

Охранные зоны газопроводов всех давлений (до 1,2 МПа) предусмотрены не менее 4 м (2 м в каждую сторону) в границах населенного пункта, и не менее 6 м (3 м в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м (от ограждения в каждую сторону).

2.9.3 Водоснабжение и водоотведение

Генеральным планом Хайрюзовского сельсовета  предусматривается на 1-очередь и перспективу строительство усадебной застройки и зданий общественного обслуживания. На перспективу предусматривается оборудование  всех существующих и новых домов усадебного типа  внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.  Также планируется ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода.

Расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение на 1 очередь строительства составляет:

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Хайрюзовка– 81,59м3/сут.Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Ельцовка–17,34м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Талдинка 15,20–м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Новоеловка– 47,47м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–5л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Гордеевка–11,41м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–5л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Усть–Гавриловка 40,78м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Горновое 82,63 м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Расход воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение на расчетный срок составляет:

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Хайрюзовка– 84,87м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Ельцовка–18,72м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Талдинка 17,56–м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Новоеловка – 49,11м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–5л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Гордеевка–11,82м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–5л/сек.

Потребный расход холодной воды в средние сутки составляет в с.Усть–Гавриловка 44,34м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет в с.Горновое 85,44 м3/сут. Расчетный секундный расход на наружное пожаротушение составляет–10л/сек.

Расходы воды на нужды населения подсчитаны в соответствии с принятыми нормами водопотребления,  численностью населения и в соответствии со СНиП 2.04.02-84, таблица №1.

Существующие водозаборные скважины имеют  производительность 65.2м3/час, что  не хватает на существующее положение, тем более на 1очередь строительства и перспективу. Необходима реконструкция существующих водозаборов с повышением их производительности.

Пожаротушение

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет: наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок-1 пожар - 10л/сек. Предлагается противопожарные запасы воды для сел Хайрюзовкого сельсовета хранить  в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорных башен забирается пожарными машинами, которые имеются в с.Ельцовка и с.Троицкое (в случае необходимости).

Зоны санитарной охраны.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной  охраны в составе трех поясов:

В первом поясе санитарной охраны подземного источника и включается территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается  пребывание и на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории обеспечивающии надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериоло-гических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим.  Неканализованные уборные устраиваются только с водоне-проницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов.

Канализация

Существующее положение

Дома оборудованные  централизованной бытовой канализацией отсутствуют. Канализование хозяйственно- бытовых стоков осуществляется в местные выгреба.

Проектные предложения

Территориальным планом на перспективу  предусматривается оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные сооружения далее на поля фильтрации поля.

На 1-ую очередь и на расчетный срок  предлагается новое строительство полей фильтрации  бытовых сточных вод.

Производительность очистных сооружений (полей фильтрации) в Хайрюзовском сельсовете на существующее положение должна составлять 288м3/сут, 1-очередь должна составлять 320 м3/сут, на расчетный срок должна составлять 352 м3/сут .

2.9.4 Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов Хайрюзовского сельсовета осуществляется от Хайрюзовской энергосистемы. Источник электроснабжения ПС N5 «Колхозная» 35/10кВ.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, согласно «Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго Росси от «29» июня 1999г. № 213 и приложением Н к «Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края», утвержденным Постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 N261 (ред. от 16.04.2013). Указанные Нормативы учитывают изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 0,4 кВ. Расход электроэнергии по сельсовету в 2013 г. и на расчетный срок генерального плана приведены в таблицах №10,11.

Таблица №10

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние чел./% | Первая очередь 2018 гг. | Расчетный срок 2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды с. Хайрюзовка | тыс. кВт/час | 557 | 566 | 589 |
|  | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды с.Новоеловка | тыс. кВт/час | 461 | 468 | 485 |
|  | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды с. Гордеевка | тыс. кВт/час | 148 | 159 | 164 |
|  | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды с. Усть-Гавриловка | тыс. кВт/час | 262 | 285 | 309 |
|  | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды с. Горновое | тыс. кВт/час | 594 | 616 | 637 |
|  | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды с. Ельцовка | тыс. кВт/час | 720 | 731 | 789 |
|  | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды с. Талдинка | тыс. кВт/час | 107 | 110 | 127 |
| 2 | Максимальная электрическая нагрузка | кВт | 8610 | 8796 | 9042 |

Таблица  №11

| Тип дома |  | Количество домов / квартир | Расчетная энергия, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество квартир | Удельная нагрузка (кВт/квартиру) | Современное состояние | Первая очередь 2013-2018 гг. | Расчетный срок 2013-2033 гг. | Современное состояние | Первая очередь 2013-2018 гг. | Расчетный срок 2013-2033 гг. |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с. Хайрюзовка | 1 | 6 | 244/289 | 247/292 | 255/300 | 1734 | 1752 | 1800 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с. Новоеловка | 1 | 6 | 204/241 | 207/244 | 212/249 | 1446 | 1464 | 1494 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с. Гордеевка | 1 | 6 | 80/95 | 84/99 | 86/101 | 570 | 594 | 516 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с. Усть-Гавриловка | 1 | 6 | 150/169 | 158/177 | 166/185 | 1014 | 1062 | 1110 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с. Горновое | 1 | 6 | 234/283 | 242/291 | 249/298 | 1698 | 1746 | 1788 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с. Ельцовка | 1 | 6 | 257/308 | 261/312 | 281/332 | 1848 | 1872 | 1992 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе с. Талдинка | 1 | 6 | 47/50 | 48/51 | 54/57 | 300 | 306 | 342 |
|  |  |  | ИТОГО | 8610 | 8796 | 9042 |
|  |  |  | ИТОГО с общественной зоной | 9551,5 |  |  |

При полной газификации района должно произойти падение годового потребления электроэнергии, потребляемой жилищно-коммунальным сектором. Ожидаемый прирост электрической нагрузки к расчетному сроку будет покрываться по мере роста нагрузок. Поэтапное развитие системы электроснабжения МО Хайрюзовский сельсовет при реализации архитектурно-планировочных проектных предложений предусматривает:

- использование резерва мощности существующих ТП;

- строительство новых распределительных сетей напряжением 10кВ и новых ТП;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Расчет электрических нагрузок общественно-деловой и производственной зон на срок генерального плана приведены в таблицах №12; 13.

Электрические нагрузки объектов производственной зоны          Таблица №12

| Наименование | Общая вместимость | Расчетная энергия, кВт |
| --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | Первая очередь 2013-2018 гг. | Расчетный срок 2018-2033 гг. | Современное состояние | Первая очередь 2013-2018 гг. | Расчетный срок 2018-2033 гг. |
| Крупный рогатый скот (голов) | 350 | 350 | 350 | 153 | 153 | 153 |
| Производство щебня (тонн/м.куб.) | 35420/ 25300 | 35420/ 25300 | 35420/ 25300 | 232760 кВт. час. | 232760 кВт. час. | 232760 кВт. час. |
| с.Хайрюзовка |
| Водонапорные башни (шт) | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| Котельная (шт) | 3 | 3 | 3 | 52 | 52 | 52 |
| с.Ельцовка |
| Водонапорные башни (шт) | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 |
| Котельная (шт) | 4 | 4 | 4 | 99 | 99 | 99 |
| с.Талдинка |
| Водонапорные башни (шт) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| с.Усть-Гавриловка |
| Водонапорные башни (шт) | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| Котельная (шт) | 2 | 2 | 2 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
| с.Новоеловка |
| Водонапорные башни (шт) | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 |
| Котельная (шт) | 2 | 2 | 2 | 42 | 42 | 42 |
| с.Гордеевка |
| Водонапорные башни (шт) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Котельная (шт) | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 |
| с.Горновое |
| Водонапорные башни (шт) | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 |
| Котельная (шт) | 3 | 3 | 3 | 52 | 52 | 52 |
| Итого: | 519,4кВт | 519,4кВт | 519,4кВт |
| Производство щебня (тонн/м.куб.) | Итого: | 232760 кВт. час. | 232760 кВт. час. | 232760 кВт. час. |

Электрические нагрузки объектов общественно-деловой зоны                                                                     Таблица №13

| Наименование | Общая вместимость | Удельная нагрузка | Расчетная энергия, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Современное состояние | Первая очередь 2013-2018 гг. | Расчетный срок 2013-2033 гг. |  | Современное состояние | Первая очередь 2013-2018 гг. | Расчетный срок 2013-2033 гг. |
| с.Хайрюзовка |
| МОУ «Хайрюзовския СОШ» | 320 учащ. | 320 учащ. | 320 учащ. | 0,25 кВт/учащ. | 80 | 80 | 80 |
| ФАП | 15 чел. | 20 чел. | 20 чел. | 0,36 кВт/чел. | 5,4 | 7,2 | 7,2 |
| Детский сад | 60 мест | 60 мест | 60 мест | 0,46 кВт/место | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Дом культуры | 110 мест | 110 мест | 110 мест | 0,46 кВт/место | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| Библиотека | 587 м. кв. | 587 м. кв. | 587 м. кв. | 0,054 кВт/м кв | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Администрация сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение Сбербанка |  |  |  |  |  |  |  |
| Почта |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин | 163 м. кв. | 163 м. кв. | 269,1 м. кв. | 0,23 кВт/м .кв. | 37,5 | 37,5 | 61,893 |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| ПБО, кафе | - | - | 4р.м., 12 мест | 0,46 кВт/место | - | - | 5,52 |
| с.Горновое |
| ФАП | 15 чел. | 15 чел. | 15 чел. | 0,36 кВт/чел. | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| МОУ «Горновская СОШ» | 180 учащ. | 180 учащ. | 180 учащ. | 0,25 кВт/учащ. | 45 | 45 | 45 |
| Детский сад | 30 мест | 30 | 36 | 0,46 кВт/место | 13,8 | 13,8 | 16,56 |
| Дом культуры | 50 мест | 50 мест | 50 мест | 0,46 кВт/место | 23 | 23 | 23 |
| Библиотека | 134 м. кв. | 134 м. кв. | 134 м. кв. | 0,054 кВт/м кв | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Администрация сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение Сбербанка |  |  |  |  |  |  |  |
| Почта |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин | 94 м. кв. | 94 м. кв. | 290,8 | 0,23 кВт/м .кв. | 21,6 | 21,6 | 66,884 |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| ПБО, кафе | - | - | 5р.м., 13 мест | 0,46 кВт/место | - | - | 5,98 |
| с.Ельцовка |
| ФАП | 15 чел. | 15 чел. | 15 чел. | 0,36 кВт/чел. | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Библиотека | 354 м.кв. | 354 м.кв. | 354 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Администрация сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «Ельцовская СОШ» | 180 мест | 180 мест | 180 мест | 0,25 кВт/учащ. | 45 | 45 | 45 |
| Детский сад | 40 мест | 40 мест | 57 мест | 0,46 кВт/место | 18,4 | 18,4 | 26,22 |
| Дом культуры | 90 мест | 90 мест | 90 мест | 0,46 кВт/место | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Почта | 49 м.кв. | 49 м.кв. | 49 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Пожарная часть | 385 м.кв. | 385 м.кв. | 385 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Магазин | 181,7 м.кв | 181,7 м.кв | 359,5 | 0,23 кВт/м .кв. | 41,8 | 41,8 | 82,685 |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Талдинка |
| ФАП | 5 чел. | 5 чел. | 5 чел. | 0,36 кВт/чел. | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Дом досуга | 60 мест | 60 мест | 60 мест | 0,46 кВт/место | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Магазин | 85 м.кв. | 85 м.кв. | 85 м.кв. | 0,23 кВт/м .кв. | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| с.Усть-Гавриловка |
| МОУ «Усть-Гавриловская СОШ» | 180 учащ. | 180 учащ | 180 учащ | 0,25 кВт/учащ. | 45 | 45 | 45 |
| ФАП | 5 чел. | 10 чел. | 10 чел. | 0,36 кВт/чел. | 1,8 | 5,4 | 5,4 |
| Дом культуры | 30 мест | 30 мест | 30 мест | 0,46 кВт/место | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Библиотека | 59,4 м.кв | 59,4 м.кв | 59,4 м.кв | 0,054 кВт/м кв | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Администрация сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| Почта |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин | 93 м.кв | 93 м.кв | 141 | 0,23 кВт/м .кв. | 21,4 | 21,4 | 32,43 |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Новоеловка |
| МОУ «Новоеловская СОШ» | 320 учащ. | 320 учащ. | 320 учащ. | 0,25 кВт/учащ. | 83,2 | 83,2 | 83,2 |
| ФАП | 15 чел. | 15 чел. | 15 чел. | 0,36 кВт/чел. | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Дом культуры | 70 мест | 70 мест | 70 мест | 0,46 кВт/место | 32,2 | 32,2 | 32,2 |
| Библиотека | 580 м.кв. | 580 м.кв. | 580 м.кв. | 0,054 кВт/м кв | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| Администрация сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| Почта |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение Сбербанка |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин | 100 м.кв | 100 м.кв | 221,3 | 0,23 кВт/м .кв. | 23 | 23 | 50,899 |
| Магазин |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Гордеевка |
| ФАП | 5 чел. | 5 чел. | 15 чел. | 0,36 кВт/чел. | 1,8 | 1,8 | 5,4 |
| Дом досуга | 60 мест | 60 мест | 60 мест | 0,46 кВт/место | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Магазин | 50 м.кв | 50 м.кв | 75кв.м. | 0,23 кВт/м .кв. | 11,5 | 11,5 | 17,25 |
|  |  |  |  | Итого: | 893,4 | 898,2 | 1079,721 |

2.9.5 Связь

Услуги стационарной связи на территории сельсовета оказывают две организации: ФЛ Троицкий почтамт УФПС Алтайского края, ФЛ ОАО «Сибирьтелеком».

В сельсовете действует 6 телефонных станций и одно коммутационное устройство (с.Талдинка).

В предыдущие 5 лет в сельсовете получили развитие современные виды связи: сотовая связь, интернет.

Активно развиваются услуги сотовой связи. В населенных пунктах сельсовета достаточно развита сотовая связь. Вышки установлены в с.Новоеловка (1шт), с.Ельцовка (2шт.).

Вышки цифрового телевидения установлены в с.Горновое, с.Усть-Гавриловка, с.Ельцовка, с.Новоеловка.

Достаточно развитая инфраструктура связи, обеспеченность населения телефонными аппаратами.

Мероприятия по развитию связи:

1. Развитие сети телефонной связи, замена аналоговых телефонных станций на цифровые.

2. Телефонизация квартир ветеранов войны.

2.10 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура МО Хайрюзовский сельсовет представлена сетью автомобильных дорог.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети, формирующей пространственный каркас населенных пунктов, развитие улично-дорожной сети в проектируемой жилой застройке и в зоне резервного фонда.

Реализация генерального плана предусматривает:

- формирование зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- устройство пешеходных переходов;

- строительство автомобильных дорог в новой жилой застройке;

- реконструкция автомобильных дорог;

- установка остановочных павильонов.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направлений перспективного развития населенного пункта, введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». На территории муниципального образования принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- главная дорога;

- основные и второстепенные улицы в жилой застройке;

- внутриквартальные проезды.

Проектируемые профили улиц отражены на схемах транспортной инфраструктуры.

2.11 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и по вопросам гражданской обороны и ЧС

Мероприятия по обеспечению по вопросам гражданской обороны и ЧС.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов заключается в следующем:

- решить вопросы организации и поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих муниципальных образований по использованию сил и средств других объектов. Утвердить порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно освежать средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности.

Согласно данных Администрации Троицкого района, в населенных пунктах МО Хайрюзовский сельсовет нет действующих противорадиационных укрытий (ПРУ). В случае наступления чрезвычайной ситуации население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах). Кроме того необходимо размещение ПРУ в проектируемом детском саду.

Подготовка к работе системы гражданской обороны МО осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 года №28-Ф3 «О гражданской обороне», других подзаконных нормативных документов и предназначена для выполнения следующих основных задач:

1. Обучение способам защиты от опасностей, возможных при ведении военных действий и мирное время.

2. Оповещение и эвакуация. Оборудование штаба ГО в центре МО. Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» для своевременного оповещения населения необходимо размещение сирен оповещения (радиус оповещения сирены 1500 м), оборудование оперативно-технических пунктов.

3. Эвакуация и предоставление убежищ.

4. Устройство объектов первой медицинской помощи.

5. В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года №68-Ф3 «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера» на территории МО необходимо поддерживать готовность специальных нештатных сил и средств на базе существующего звена в пожарной части 3 ОП 31 ПЧ ФПС (с. Ельцовка).

Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

На территории МО Хайрюзовский сельсовет находится пожарная часть 3 ОП 31 ПЧ ФПС (с. Ельцовка). Пожарная часть оснащена 1 пожарным автомобилем. Оснащение пожарными машинами отвечает нормативным требованиям (нормативное значение 1 машина на 7000 чел). Личный состав пожарной части – 2 человека.

Согласно статье 76 123 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Для оперативного реагирования на риски возникновения и пожаротушение в пределах МО создано подразделение добровольной пожарной охраны (ДПО) в с. Хайрюзовка (состоит из 4 человек), так же действуют добровольные пожарные команды (ДПК) в селах Усть-Гавриловка, Новоеловка, Горновое. Основным источником противопожарного водоснабжения являются водонапорные башни. При возникновении крупных пожаров в населенных пунктах предусмотрено привлечение пожарной бригады из с. Троицкое 
(31 ПЧ ФПС).

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

2.12 Мероприятия по охране окружающей природной среды

2.12.1 Мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

С целью создания благоприятной среды проживания населения, сведения к минимуму негативного техногенного воздействия селитебной застройки на окружающую среду проектом предлагаются следующие мероприятия: организационно - планировочные, технические и технологические.

Проектные мероприятия вызваны необходимостью соблюдения норм и требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» и других нормативных документов.

Организационно-планировочные

- организация и благоустройство санитарно-защитных зон вокруг предприятий в частности  карьера добычи и площадки перегрузки щебня;

- разработка проектов нормативов ПДВ для всех предприятий, действующих на территории поселения;

- организация на промышленных предприятиях лабораторного контроля соблюдения нормативов ПДВ и эффективностью проводимых мероприятий согласно требованиям закона «Об охране атмосферного воздуха». При отсутствии на предприятиях лабораторий, по контролю выбросов вредных веществ в атмосферу, контроль должен осуществляться с привлечением специализированных служб, имеющих лицензию на выполнение данного вида работ;

- посадка защитных зеленых насаждений на территориях санитарно-защитных зон предприятий в случае необходимости.

Технологические и технические мероприятия

Главной задачей технологических и технических мероприятий является оздоровление экологической обстановки Хайрюзовского сельсовета. С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для действующих и вновь строящихся предприятий рекомендуется:

- более полный учет поля ветров и размещение производственных и бытовых объектов согласно розе ветров;

- применение высокоэффективных пыле- улавливающих устройств;

- применение современного технологического оборудования уменьшающего нагрузку на окружающую среду;

- организация хранения угля, золошлаковых и других сыпучих отходов на площадках с твердым покрытием с устройством ограждения и с применением средств пылеподавления;

- перевод котельных, работающих на твердом топливе на более экологически чистое – газовое.

2.12.2 Мероприятия по улучшению инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории

Проектом предусматривается оборудование  всех существующих и новых домов усадебного типа  в с.Харюзовка внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.  Планируется  ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода..

Существующие водозаборные скважины имеют достаточную производительность с учетом перспективной застройки.

Для контроля и защиты водоносных горизонтов от загрязнения необходимо строго выполнять разработанные в проекте ЗСО специальные мероприятия и продолжать проводить анализ качества добываемых подземных вод в соответствии с программой производственного контроля качества подземных вод.

В последующем необходимо предусматривать ежегодное гидрологическое обследование источников водоснабжения.

Планируется  оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на очистные сооружения далее на поля фильтрации поля.

Для утилизации бытовых сточных вод проектом предусматривается на 1-ую очередь и на расчетный срок строительство полей фильтрации в с. Харюзовка.

Нормативным размер санитарно-защитной зоны определяется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от объема размещаемых стоков.

В местах размещения полей фильтрации необходимо проведение регулярного контроля негативного воздействия на почву и подземные водные горизонты. Для своевременной оценки влияния полей фильтрации на почву и подземные воды необходимо разработать программу мониторинга полей фильтрации.

2.12.3 Мероприятия по улучшению состояния водных объектов

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов поверхностных водных объектов установить контроль состояния прибрежных защитных и водоохранных полосах, в пределах которых установлен специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления хозяйственной деятельности. Ликвидировать несанкционированные свалки бытовых отходов и скотомогильники в с.Горновое вблизи р.Топки и р.Большая Речка и в  с.Ельцовка рядом с р.Ельцовка, также в несанкционированную свалку рядом с водоемом с.Новоеловка, необходимо  провести анализ санитарного состояния рек. В соответствии со ст 65.п.15  Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещаются: размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, пунктов захоронения радиоактивных отходов. Для данных объектов  необходимо в обязательном порядке установить и благоустроить санитарно-защитную зону.

Поверхностные сточные воды от станций техобслуживания, гаражей, промплощадок, перед сбросом в пониженные места рельефа необходимо предварительно очищать.

2.12.4 Перспективные мероприятия по охране почв

Строительство новой жилой застройки, организация новых рекреационных зон, устройство территорий коммунально-складских объектов, прокладывание коммуникаций будет связано с нарушением ландшафта, изменением состояния и свойств грунтов, загрязнением почвы и подземных   вод  поверхностными стоками и отходами .

Важное значение для сохранения почвенного покрова имеет рекультивация (восстановление) нарушенных земель. Прокладка новых трасс инженерных коммуникаций сопровождается нарушением естественного почвенного покрова, что приводит к развитию водной и ветровой эрозии.

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

Основными видами нарушений при прокладке инженерных коммуникаций являются рытье траншей, поверхностные нарушения, возникающие в процессе строительных работ и при движении транспорта.

Комплекс работ по рекультивации земель выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап включает подготовку земель для последующего целевого использования. К нему относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортировка и нанесение плодородного слоя почвы.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы.

Нарушенные в результате строительства земли, занятые лугом и древесно-кустарниковой растительностью, необходимо перепахать на глубину 15 см и засеять многолетними травами, хорошо растущими в регионе.

Перед началом строительства площадочных сооружений необходимо выполнить срезку плодородного слоя почвы, h = 0,3 м с перемещением её во временный отвал. При строительстве часть плодородной почвы используется для озеленения (посев газонов), а часть для укрепления откосов.

При строительстве подъездных автомобильных дорог плодородный грунт снимается на всю ширину земляного полотна. При завершении строительства часть плодородной земли используется для подсыпки при укреплении откосов насыпи земляного полотна и обочин засевом трав.

Заметное место в оздоровлении окружающей среды имеют мероприятия по санитарной очистке территории: обязательное оборудование организованных полигонов складирования бытового мусора. Существующие несанкционированные свалки ТБО подлежат тщательной санитарно-гигиенической рекультивации.

Рекультивация несанкционированных свалок, которые устраивались и эксплуатировались без выполнения каких-либо требований органов санэпиднадзора и охраны природы требует выполнения большого объема подготовительных работ, а именно:

- проведения комплекса экологических исследований (гидрогеологических, геологических, почвенных, исследования атмосферы, проверки отходов на радиоактивность и т.п.);

- решения вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д.

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.

При проведении биологического этапа рекультивации должны быть учтены требования к рекультивации земель по направлениям их использования.

Заключительным этапом рекультивации мест размещения отходов является проведение работ подтверждающих благоприятную экологическую обстановку на месте рекультивированной территории, определение степени остаточного негативного воздействия территории на окружающую среду и человека.

2.12.5 Мероприятия по улучшению организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов

Проектом предусматривается ликвидация свалок в с.Талдинка, с.Горновое, с.Новоеловка, с.Ельцовка, с.Харюзовка и с.Усть-Гавриловка и оборудование полигонов ТБО. С целью улучшения экологической обстановки в сельсовете в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» предлагается следующие мероприятия:

- организовать централизованный сбор и утилизацию  твердых бытовых отходов;

- транспортировку твердых и жидких бытовых отходов осуществлять в соответствии с установленными правилами;

- организовать поля фильтрации в соответствии с установленными правилами.

Поля фильтрации предназначаются для очистки сточных вод (без выращивания сельскохозяйственных культур) и представляют собой спланированные карты с незначительным уклоном, разделенные земляными оградительными валиками. Сточная жидкость, профильтровавшаяся через слой почвы, отводится осушительной сетью в водоем, балку или овраг. Водоподводящие линии, распределители и картавые оросители следует проектировать открытыми (в виде лотков и земляных канав) или закрытыми (с применением неметаллических труб).

Поля фильтрации могут устраиваться на песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах в районах со среднегодовой температурой воздуха не ниже 0°С.

Поля фильтрации являются сооружениями очистки сточных вод с нормативной санитарно-защитной зоной от 200 м до 1000 м в зависимости от объема сливаемых сточных вод. Сточная вода на поля фильтрации должна поступать после предварительной грубой очистки от примесей.

- провести ликвидацию существующих несанкционированных свалок ТБО с последующей рекультивацией территории в соответствии с установленными правилами рекультивации нарушенных территорий;

Рекультивация территорий свалок выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения свалки, решение вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д. Создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

- оборудовать скотомогильники (биотермические ямы) в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Сооружение для обезвреживания трупов животных (кроме погибших от сибирской язвы) строятся по типовым проектам с разрешения ветеринарной инспекции. Биотермические ямы устраивают на сухом возвышенном месте с низким уровнем грунтовых вод (не менее 2,5 м от поверхности почвы при наиболее высоком их стоянии) на расстоянии не менее 1 км от населённых пунктов, водоёмов, колодцев и скотопрогонов. Стены выкладывают водонепроницаемым материалом (кирпичом или просмолёнными брёвнами), дно — бетоном или глиной. Стены биотермической ямы выводят выше уровня земли на 20 см, при этом саму яму плотно закрывают двумя крышками с замками и сооружают вытяжной канал с навесом для защиты от осадков. Через 20 суток после загрузки трупами температура в камере поднимается до 65° С. Процесс разложения трупов заканчивается за 35—40 суток с образованием однородного, не имеющего запаха компоста. Биотермические ямы обеспечивают быструю гибель многих микробов.

- оборудовать полигон ТБО в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

По гидрогеологическим условиям для устройства полигона ТБО лучшими являются участки с глинами или тяжелыми суглинками и грунтовыми водами, расположенными на глубине не менее 2 м. Исключается использование под полигон болот глубиной более 1 м и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей, затопляемых паводковыми водами территорий, районов геологических разломов.

Под полигоны отводятся отработанные карьеры, свободные от ценных пород деревьев, участки в лесных массивах, овраги и другие территории.

Площадь участка, отводимого под полигон, выбирается, как правило, из условия срока его эксплуатации не менее 15 - 20 лет.

На выбранном под полигон участке выполняются топографическая съемка, изыскательские работы и санитарные исследования.

В санитарно-защитной зоне полигона запрещается размещение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. При отсутствии в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются кавальеры грунта, необходимого для изоляции при его закрытии. Режим санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами и правилами.

Для полигона ТБО разрабатывается специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, а также шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.

Для улучшения системы сбора и размещения твердых бытовых отходов рекомендуется осуществлять раздельный сбор отходов по видам: металл, стекло, пластик, бумага, мусор и т.д. с последующим вывозом и передачей в пункты приема и переработки данных видов отходов.

2.13 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

На территории Хайрюзовского сельсовета имеется два памятника археологии и памятники истории в границах населенных пунктов. Список памятников приведен в таблице №14.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия включают в себя:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия или земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

2.14 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

- Подготовка и утверждение перечня мероприятий по реализации генерального плана поселения;

- Подготовка и утверждение проекта правил землепользования и застройки поселения;

- Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

- Подготовка и утверждение проекта границ населенных пунктов поселения;

- Подготовка и утверждение проекта планировки и межевания территории населенных пунктов;

- Документальное оформление (узаконение) объектов спецназначения: кладбищ, скотомогильников, полигонов ТБО и т.д..

Памятники археологии и истории на территории МО Хайрюзовский сс                                                     Таблица №14

| Памятники археологии |
| --- |
|  | Наименование | Датиров-ка | Автор открытия | Год откры-тия | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет | Примечания |
| 1 | Курганный могильник Терская | эпоха средневековья | Андреев В.А. | 1935 | Троицкий район, 1.3 км к северо-западу от с.Ельцовка | вновь выявлен | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| 2 | Городище Терская 2 | датировка не ясна | Митропольский Б.С. | 1935 | Троицкий район, 0,7 км к юго-западу от с. Ельцовка | вновь выявлен | Местоположение памятника точно не определено, и указано на какрте в соответсвии с архивными источниками в виде знака. |
| Памятники истории |
|  | Наименование | Датировка | Автор | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет краевого значения | Примечания |
| 1 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | 1965 г. | неизвестен | Гордеевка с. | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 02.04.01 г. |  |
| 2 | Братская могила партизан, погибших за власть Советов. | 1968 г. | неизвестен | Горновое с. | Решение АКСНД № 420 от 12.09.91 г. |  |
| 3 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | 1966 г. | И.М. Загоруйко | Горновое с. | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 02.04.01 г. |  |
| 4 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | 1968 г. | В.В, Кривошеев, А.А.Обгольц | Ельцовка с., центр, у школы | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 02.04.01 г. |  |
| 5 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | 1965 г. | неизвестен | Новоеловка с. | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 02.04.01 г. |  |
| 6 | Братская могила партизан, погибших за власть Советов. | 1967 г. | неизвестен | Талдинка с., в 500 м от села | Решение АКСНД № 420 от 12.09.91 г. |  |
| 7 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | 1968 г. | неизвестен | Усть-Гавриловка с. | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 02.04.01 г. |  |
| 8 | Могила партизана И.Гусельникова. | 1965 г. | неизвестен | Хайрюзовка с. | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 02.04.01 г. |  |
| 9 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945 гг.) | 1974 г. | неизвестен | Хайрюзовка с. | Решение АКСНД № 420 от 12.09.91 г. |  |

# 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО ХАЙРЮЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства (2013-2018 гг.) | Расчетный срок (2019-2033 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |
|  | Численность населения | чел. | 2999 | 3089 | 3262 |
|  | Прирост (убыль) населения | человек | - | +90 | +263 |
|  | Возрастная структура |  |
|  | -население младше трудоспособного возраста | чел / % от общ.численности | 413 / 13,8 | 444 / 14,4 | 520 / 15,9 |
|  | -население трудоспособного возраста (мужчины 16-59, женщины 16-54) | чел / % от общ.численности | 1718 / 57,3 | 1745 / 56,5 | 1771 / 54,3 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | чел / % от общ.численности | 868 / 28,9 | 900 / 29,1 | 971 / 29,8 |
| II | Территория |
|  | Общая площадь МО Хайрюзовский сельсовет | га/% | 83972/100 | 83972/100 | 83972/100 |
|  | Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | га/% | 34,7/0,1 | 53/0,1 | 62,8/0,1 |
|  | из них: |  |
|  | под объектами промышленности | га/% | 34,7 | 34,7 | 34,7 |
|  | под объектами коммунального хозяйства | га/% | - | - | 9,8 |
|  | занятые территориями кладбищ | га/% | - | 11,5 | 11,5 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га/% | 77508,8/92,3 | 77490,5/92,3 | 77440,6/92,2 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га/% | - | - | - |
|  | Земли лесного фонда | га/% | 3105/3,7 | 3105/3,7 | 3105/3,7 |
|  | Земли водного фонда | га/% | - | - | - |
|  | Земли запаса | га/% | 1844,5/2,2 | 1844,5/2,2 | 1844,5/2,2 |
|  | Земли населённых пунктов | га/% | 1479/1,7 | 1479/1,7 | 1519,1/1,8 |
|  | в том числе: |  |
|  | жилые зоны | га/% | 458,8 | 653,1 | 718,4 |
|  | общественно-деловые зоны | га/% | 17,7 | 25,6 | 32,9 |
|  | зоны рекреационного назначения | га/% | - | - | 1,6 |
|  | производственные зоны | га/% | 54,4 | 54,4 | 52,1 |
|  | зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | га/% | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
|  | территории, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | га/% | 905,8 | 703,6 | 671,8 |
| III | Жилищный фонд |
|  | Численность населения | чел. | 2999 | 3089 | 3262 |
|  | Жилищный фонд - всего: | тыс. м2 общей площади/% к общему объему жил. фонда | 56,66 / 100 | 58,52 / 100 | 67,19 / 100 |
|  | из общего жилищного фонда: |  |  |
|  | - усадебная застройка |  | 56,66 / 100 | 58,52 / 100 | 67,19 / 100 |
|  | Убыль жилищного фонда | ед. | - | - | 51 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади/% к сущ. объему жил.фонда | 56,66 / 100 | 56,66 / 100 | 55,73 / 99,5 |
|  | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 1,86 | 11,46 |
|  | Среднегодовой объем жилищного строительства | м2 общей площади | - | 372 | 573 |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 18,9 | 18,9 | 20,6 |
|  | Обеспеченность населения: |  |
|  | - водопроводом | % потребителей | 70 | 70 | 100 |
|  | -централизованным отоплением | % потребителей | - | - | - |
|  | -газоснабжением | % потребителей | - | 30 | 100 |
| IV | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |
|  | Детские дошкольные учреждения | объект / мест | 3 / 135 | 3 / 135 | 4 / 178 |
|  | Общеобразовательные учреждения | объект / мест | 5 /1320 | 5 /1320 | 5 /1320 |
|  | ФАП | объект | 7 | 7 | 7 |
|  | Магазины | м2 торг. площади | 766,7 | 766,7 | 1415,7 |
|  | Предприятия общественного питания | объект / посад. мест | - | - | 5 / 65 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | объект / раб. мест | - | - | 5 / 23 |
| V | Водоснабжение |
|  | Водопотребление (всего) | м3/сут. | 287,206 | 296,42 | 311,86 |
| VI | Водоотведение |
|  | Общее поступление сточных вод | м3/сут. | 287,206 | 296,42 | 311,86 |
| VII | Энергоснабжение |
|  | Максимальная электрическая нагрузка. | кВт | 8610 | 8796 | 9042 |
|  | Годовое потребление жилищно-коммунального сектора | тыс.кВт/ч | 2849 | 2935 | 3100 |
| VIII | Теплоснабжение |
|  | Максимальная тепловая нагрузка всего | Гкал/час | 9,08 | 9,26 | 10,05 |
|  | в т.ч. жилой фонд | Гкал/час | 5,23 | 5,41 | 6,20 |
| IX | Охрана окружающей среды |
|  | Полигоны ТБО | единиц | - | 6 | 6 |
|  | Скотомогильник | единиц | 3 | 3 | 3 |
|  | Поля фильтрации | единиц | - | 1 | 1 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Расчёт потребности в основных объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения МО Хайрюзовский сельсовет 
на 2033 г.

Расчёт нормативного количества мест в лечебно-профилактических учреждениях:

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: необходимая вместимость лечебно-профилактических учреждений определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование.

Расчёт нормативного количества мест в детских дошкольных учреждениях:

с. Хайрюзовка

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 30 чел.

85% от 30 дошкольников = 25 мест

с. Ельцовка

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 67 чел.

85% от 67 дошкольников = 57 мест

с. Горновое

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 42 чел.

85% от 42 дошкольников = 36 мест

с. Новоеловка (с учетом детей из с. Гордеевка)

по демографическому прогнозу: детей 0-6 лет – 31 чел.

85% от 31 дошкольника = 26 мест

Расчёт нормативного количества мест в образовательных школах:

с. Хайрюзовка

по демографическому прогнозу: детей 7-15 лет = 45, 16-17 лет = 18

100% от 45 учащихся + 75% от 18 учащихся (14) = 59 мест (в 1 смену)

с. Горновое

по демографическому прогнозу: детей 7-15 лет = 63, 16-17 лет = 19

100% от 63 учащихся + 75% от 19 учащихся (15) = 78 мест (в 1 смену)

с. Ельцовка (с учетом школьников с. Талдинка)

по демографическому прогнозу: детей 7-15 лет = 115, 16-17 лет = 22

100% от 115 учащихся + 75% от 22 учащихся (17) = 132 места (в 1 смену)

с. Усть-Гавриловка

по демографическому прогнозу: детей 7-15 лет = 34, 16-17 лет = 8

100% от 34 учащихся + 75% от 8 учащихся (6) = 40 мест (в 1 смену)

с. Новоеловка (с учетом школьников с. Гордеевка)

по демографическому прогнозу: детей 7-15 лет = 69, 16-17 лет = 17

100% от 69 учащихся + 75% от 17 учащихся (13) = 82 места (в 1 смену)

Расчёт нормативного количества мест в учреждениях культуры:

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: необходимая вместимость Домов культуры составляет 80 мест на 1000 человек. По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 3262 человек. Рассчитанная потребность составит – 261 место.

Расчёт нормативного количества мест в учреждениях физической культуры и спорта:

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», при проектировании спортивного зала общего пользования требуется 60-80 м2 площади пола на 1000 человек. При проектировании территорий для физкультурно-спортивных сооружений норматив обеспеченности составляет 0,7-0,9 га на 1000 человек. По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 3262 человек. Рассчитанная потребность составит порядка 
260м2 площади пола спортивных залов и более чем 2,5 га территорий физкультурно-спортивных сооружений.

Расчёт нормативной обеспеченности предприятиями торговли, бытового обслуживания и общественного питания:

Предприятия торговли (норматив по СП 42.13330.2011 равен 434 м2 площади торгового зала на 1000 человек)

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с. Хайрюзовка составит 620 человек – необходимо порядка 269,1 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 79,2 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 189,9 м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с. Горновое составит 670 человек – необходимо порядка 290,8 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 118 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 172,8м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с. Усть-Гавриловка составит 325 человек – необходимо порядка 141 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 80 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 61 м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с. Новоеловка составит 510 человек – необходимо порядка 221,3 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 47 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 174,3м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с. Гордеевка составит 173 человека – необходимо порядка 75,1 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 50 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 25,1 м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с. Ельцовка составит 830 человек – необходимо порядка 360,2 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 72 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 288,2м2.

По демографическому прогнозу на расчетный срок население с. Талдинка составит 134 человека – необходимо порядка 58,2 м2 площади торгового зала, фактическая обеспеченность составляет – 28 м2 площади торгового зала, рассчитанная потребность равна 30,2м2.

Предприятия общественного питания (норматив по СП 42.13330.2011 составляет 20 посадочных мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 3262 человек. Рассчитанная потребность составит – 65 посадочных мест.

Предприятия бытового обслуживания (норматив по СП 42.13330.2011 составляет 7 рабочих мест на 1000 человек). По демографическому прогнозу на расчетный срок население МО составит 3262 человек. Рассчитанная потребность составит – 23 рабочих места.

| Расчет водопотребления c. Хайрюзовка Троицкого района Алтайского края |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующене положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Хайрюзовка |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 9900 | 6300 | 3600 | - | - | - | 9900,00 | 6300,00 | 3600 | - | - | 10068,94 | 10068,94 | 3661,43 | - | - | 10474,40 | 6665,53 | 3809,53 |
| 2 | Жилье | чел. | 70320 | 70320 | - | 586,00 | - | - | 70320,00 | 70320,00 | - | 596,00 | - | 71520,00 | 71520,00 | - | 620,00 | - | 74400,00 | 74400,00 | - |
|  | Итого по населению |  | 80220,00 | 76620,00 | 3600,00 | - | - | - | 80220,00 | 76620,00 | 3600,00 | - | - | 81588,94 | 81588,94 | 3661,43 | - | - | 84874,40 | 81065,53 | 3809,53 |
| 1 | Полив приусадебных участков (расчет см. примечание 1) | чел | 588000 | 588000 | - | - | - | - | 588000,00 | 588000,00 | - | - | - | 598034,13 | 598034,13 | - | - | - | 622116,04 | 622116,04 | - |
| 2 | Скот личного пользования (расчет см. примечание 2) | коровы | 5880 | 5880 | - | 196,00 | - | - | 5880,000 | 5880,000 | - | 196,00 | - | 5980,34 | 5980,34 | - | - | - | 6221,16 | 6221,16 | - |
|  |  | свиньи | 1960,00 | 1960 | - | 196,00 | - | - | 1960,000 | 1960,000 | - | 196,00 | - | 1993,45 | 1993,45 | - | - | - | 2073,72 | 2073,72 | - |

| Расчет водопотребления c. Усть-Гавриловка Троицкого района Алтайского края |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующене положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Усть-Гавриловка |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 4400 | 3200 | 1200 | - | - | - | 4400,00 | 3200,00 | 1200 | - | - | 4782,61 | 3478,26 | 1304,35 | - | - | 5181,15942 | 3768,12 | 1413,04 |
| 2 | Жилье | чел. | 33120 | 33120 | - | 267,00 | - | - | 33120,00 | 33120,00 | - | 300,00 | - | 36000,00 | 36000,00 | - | 325,00 | - | 39000 | 39000,00 | 0,00 |
|  | Итого по населению |  | 37520,00 | 36320,00 | 1200,00 | - | - | - | 37520,00 | 36320,00 | 1200,00 | - | - | 40782,61 | 39478,26 | 1304,35 | - | - | 44328,92 | 42911,15 | 1417,77 |
| 1 | Полив приусадебных участков (расчет см. примечание 1) | чел | 276000 | 276000 | - | - | - | - | 276000,00 | 276000,00 | - | - | - | 300000,00 | 300000,00 | - | - | - | 325000 | 325000,00 | - |
| 2 | Скот личного пользования (расчет см. примечание 2) | коровы | 2760 | 2760 | - | 92,00 | - | - | 2760,000 | 2760,000 | - | 92,00 | - | 3000,00 | 3000,00 | - | - | - | 3250 | 3250,00 | - |
|  |  | свиньи | 920,00 | 920 | - | 92,00 | - | - | 920,000 | 920,000 | - | 92,00 | - | 1000,00 | 1000,00 | - | - | - | 1083,333333 | 1083,33 | - |

| Расчет водопотребления c. ТалдинкаТроицкого района Алтайского края |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующене положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Талдинка |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 1750 | 1250 | 500 | - | - | - | 1250,00 | 1250,00 | 500 | - | - | 1283,19 | 1283,19 | 513,27 | - | - | 1482,30 | 1482,30 | 592,92 |
| 2 | Жилье | чел. | 13560 | 13560 | - | 113,00 | - | - | 13560,00 | 13560,00 | - | 116,00 | - | 13920,00 | 13920,00 | - | 134,00 | - | 16080,00 | 16080,00 | - |
|  | Итого по населению |  | 15310,00 | 14810,00 | 500,00 | - | - | - | 14810,00 | 14810,00 | - | - | - | 15203,19 | 15203,19 | 513,27 |  |  | 17562,30 | 17562,30 | 592,92 |
| 1 | Полив приусадебных участков (расчет см. примечание 1) | чел | 141000 | 141000 | - | - | - | - | 141000,00 | 141000,00 | - | - | - | 144743,36 | 144743,36 | - | - | - | 167203,54 | 167203,54 | - |
| 2 | Скот личного пользования (расчет см. примечание 2) | коровы | 1410 | 1410 | - | 47,00 | - | - | 1410,000 | 1410,000 | - | 47,00 | - | 1447,43 | 1447,43 | - | - | - | 1672,04 | 1672,04 | - |
|  |  | свиньи | 470,00 | 470 | - | 47,00 | - | - | 470,000 | 470,000 | - | 47,00 | - | 482,48 | 482,48 | - | - | - | 557,35 | 557,35 | - |

| Расчет водопотребления c. Новоеловка Троицкого района Алтайского края |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующене положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Новоеловка |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 5700 | 3900 | 1800 | - | - | - | 5700,00 | 3900,00 | 1800 | - | - | 5794,02 | 3964,33 | 1829,69 | - | - | 5993,81 | 4101,03 | 1892,78 |
| 2 | Производство |  | 15000 | 15000 | - | - | - | - | 15000,00 | 15000,00 | - | - | - | 15247,42 | 15247,42 | - | - | - | 15773,20 | 15773,20 | - |
| 3 | Жилье | чел. | 26000 | 26000 | - | 485,00 | - | - | 26000,00 | 26000,00 | - | 510,00 | - | 26428,87 | 26428,87 | - | 510,00 | - | 27340,21 | 27340,21 | - |
|  | Итого |  | 46700,00 | 44900,00 | - | - | - | - | 46700,00 | 44900,00 | 1800,00 | - | - | 47470,31 | 45640,62 | - | - | - | 49107,22 | 47214,43 | 1892,78 |
| 1 | Полив приусадебных участков (расчет см. примечание 1) | чел | 597000 | 597000 | - | - | - | - | 597000,00 | 597000,00 | - | - | - | 606847,42 | 606847,42 | - | - | - | 627773,20 | 627773,20 | - |
| 2 | Скот личного пользования (расчет см. примечание 2) | коровы | 5970 | 5970 | - | 199,00 | - | - | 5970,000 | 5970,000 | - | 199,00 | - | 6068,47 | 6068,47 | - | - | - | 6277,73 | 6277,73 | - |
|  |  | свиньи | 1990,00 | 1990 | - | 199,00 | - | - | 199,000 | 199,000 | - | 199,00 | - | 202,28 | 202,28 | - | - | - | 209,26 | 209,26 | - |

| Расчет водопотребления c. ЕльцовкаТроицкого района Алтайского края |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующене положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Ельцовка |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 8000 | 5200 | 2800 | - | - | - | 8000,00 | 5200,00 | 2800 | - | - | 8116,09 | 5275,46 | 2840,63 | - | - | 8759,89 | 5693,93 | 3065,96 |
| 2 | Жилье | чел. | 9096 | 9096 |  | 758,00 | - | - | 9096,00 | 9096,00 | - | 769,00 | - | 9228,00 | 9228,00 | - | 830,00 | - | 9960,00 | 9960,00 | - |
|  | Итого по населению |  | 17096,00 | 14296,00 | 2800,00 | - | - | - | 17096,00 | 14296,00 | 2800,00 | - |  | 17344,09 | 14503,46 | 2840,63 | - | - | 18719,89 | 15653,93 | 3065,96 |
| 1 | Полив приусадебных участков (расчет см. примечание 1) | чел | 753000 | 753000 |  | - | - | - | 753000,00 | 753000,00 | - | - | - | 763927,44 | 763927,44 | - | - | - | 824525,07 | 824525,07 | - |
| 2 | Скот личного пользования (расчет см. примечание 2) | коровы | 2760 | 2760 |  | 92,00 | - | - | 2760,000 | 2760,000 | - | 92,00 | - | 2800,05 | 2800,05 | - | - | - | 3022,16 | 3022,16 | - |
|  |  | свиньи | 920,00 | 920 |  | 92,00 | - | - | 920,000 | 920,000 | - | 92,00 | - | 933,35 | 933,35 | - | - | - | 1007,39 | 1007,39 | - |

| Расчет водопотребления c. ГорновоеТроицкого района Алтайского края |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующене положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Горновое |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 4700 | 3000 | 1700 | --- | - | - | 4700,00 | 3000,00 | 1700 | -- | - | 4872,96 | 3110,40 | 1762,56 | --- | - | 5038,40 | 3216,00 | 1822,40 |
| 2 | Жилье | чел. | 75000 | 75000 | - | 625,00 | - | - | 75000,00 | 75000,00 | - | 648,00 | - | 77760,00 | 77760,00 | - | 670,00 | - | 80400,00 | 80400,00 | - |
|  | Итого по населению |  | 79700,00 | 78000,00 | 1700,00 | --- | - | - | 79700,00 | 78000,00 | 1700,00 | --- | - | 82632,96 | 80870,40 | 1762,56 | --- | - | 85438,40 | 83616,00 | 1822,40 |
| 1 | Полив приусадебных участков (расчет см. примечание 1) | чел | 855000 | 855000 | - | --- | - | - | 855000,00 | 855000,00 | - | --- | - | 886464,00 | 886464,00 | - | --- | - | 916560,00 | 916560,00 | - |
| 2 | Скот личного пользования (расчет см. примечание 2) | коровы | 8550 | 8550 | - | 285,00 | - | - | 8550,000 | 8550,000 | - | --- | - | 8864,64 | 8864,64 | - | --- | - | 9165,60 | 9165,60 | - |
|  |  | свиньи | 4275,00 | 4275 | - | 285,00 | - | - | 4275,000 | 4275,000 | - | ---- | - | 4432,32 | 4432,32 | - | --- | - | 4582,80 | 4582,80 | - |

| Расчет водопотребления c. Гордеевка Троицкого района Алтайского края |
| --- |
| №п/п | Наименование | ед. изм. | Норма водопотребления | Существующене положение на 2012г | I-ая очередь строительства | Расчетный срок |
|  |  |  | общий | холод | гор | Кол-во водопотребителей | Годовой расход воды | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды | Кол-во водопотребителей | Расход воды |
|  |  |  |  |  |  |  |  | общий от годового расхода | общий по нормам | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |  | общ.год. х10% | общий | холод | гор |
|  |  |  | л/сут | л/сут | л/сут | чел | м3/год | м3/сут | л//сут | л/сут | л/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут | чел | м3/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ сут |
| Население с Гордеевка |
| 1 | Обьекты соцкультбыта | чел. | 1540 | 1100 | 440 | --- | - | - | 1540,00 | 1100,00 | 440 | --- | - | 1648,59 | 1177,56 | 471,03 | --- | - | 1707,82 | 1219,87 | 487,95 |
| 2 | Жилье | чел. | 9120 | 9120 |  | 156,00 | - | - | 9120,00 | 9120,00 | - | 167,00 | - | 9763,08 | 9763,08 | - | 173,00 | - | 10113,85 | 10113,85 | - |
|  | Итого по населению |  | 10660,00 | 10220,00 | - | --- | - | - | 10660,00 | 10220,00 | 440,00 | - | - | 11411,67 | 10940,64 | 471,03 | --- | - | 11821,67 | 11333,72 | 487,95 |
| 1 | Полив приусадебных участков (расчет см. примечание 1) | чел | 21000 | 21000 | -- | --- | - | - | 21000,00 | 21000,00 | - | --- | - | 22480,77 | 22480,77 | - | --- | - | 23288,46 | 23288,46 | - |
| 2 | Скот личного пользования (расчет см. примечание 2) | коровы | 210 | 210 | - | 7,00 | - | - | 210,000 | 210,000 | - | 7,00 | - | 224,81 | 224,81 | - | --- | - | 232,88 | 232,88 | - |
|  |  | свиньи | 140,00 | 140 | - | 14,00 | - | - | 140,000 | 140,000 | - | 14,00 | - | 149,87 | 149,87 | - | --- | - | 155,26 | 155,26 | - |

Приложение 2
Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Хайрюзовский сельсовет Троицкого района Алтайского края

| №№ | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Социальная сфера |
| с. Хайрюзовка |
| 1.1 | ФАП | ул.Советская | 20 посещений/смену | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 1.2 | МОУ «Хайрюзовская СОШ» | ул. Школьная, 5 | 320 мест | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2016-2018 |
| 1.3 | Детский сад | ул. Школьная, 11 | 60 мест | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2018 |
| 1.4 | Дом культуры, библиотека, администрация | ул. Советская, 54 | 587 м2 | разработка ПСД | 2013-2018 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2019-2033 |
| 1.5 | Стадион | юго-западная часть села | 0,7 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.6 | Рекреационная зона с детской площадкой | юго-западная часть села | 1,2 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.7 | Мультифункциональный центр (предприятие бытового обслуживания, кафе, торговые площади) | ул.Советская | 4 рабочих места 12 посад. мест 100 м2торг.площади | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 1.8 | Магазин смешанной торговли | ул.Советская | 89,9 м2 торг.площади | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.9 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | ул.Советская | 0,006га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022 - 2033 |
| 1.10 | Парк | юго-западная часть села | 1,1га | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| с. Новоеловка |
| 1.11 | ФАП, Дом культуры, библиотека, администрация | ул. Елютина, 14б | 580 м2 | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2019-2033 |
| 1.12 | МОУ «Новоеловская СОШ» | ул. Елютина, 148 | 320 мест | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | реконструкция с совмещением с детским садом | 2019-2033 |
| 1.13 | Детский сад | ул. Елютина, 148 | 26 мест | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | совмещение со школой | 2019-2033 |
| 1.14 | Стадион (школьный) | ул. Елютина | 0,5 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.15 | Детская площадка | ул. Елютина | 0,5 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.16 | Мультифункциональный центр (предприятие бытового обслуживания, кафе, торговые площади) | ул. Елютина | 5 рабочих мест 14 посад. мест 50 м2торг.площади | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 1.17 | Объекты торговли (2 магазин смешанной торговли) | ул. Елютина | 62 м2 торг.площади 62,3 м2 торг.площади | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.18 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | ул. Елютина | 0,033 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022 - 2033 |
| 1.19 | Парк | ул.Рабочая | 0,5 га | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2020 |
| с. Гордеевка |
| 1.20 | Дом досуга, ФАП | ул. Алтайская, 35а | 68 м2 | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2018 |
| 1.21 | Спортивная площадка | пересечение ул. Алтайская и ул.Сибирская | 0,7 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.22 | Магазин смешанной торговли | ул. Алтайская | до 25,1 м2 | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2022-2033 |
| с. Усть-Гавриловка |
| 1.23 | ФАП | ул. Школьная | 10 посещений/смену | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 1.24 | МОУ «Усть-Гавриловская СОШ» | ул. Школьная, 42 | 180 мест | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2018 |
| 1.25 | Дом культуры, библиотека, администрация | ул. Школьная, 40а | 81 м2 | разработка ПСД | 2013-2018 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2019-2033 |
| 1.26 | Детская площадка | ул. Школьная | 0,5 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.27 | Спортивная площадка | ул.Молодёжная | 0,5 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.28 | Предприятие бытового обслуживания, Предприятия общественного питания (кафе) | ул. Школьная | 2 рабочих мест 7 посад. мест | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 1.29 | Магазин смешанной торговли | ул. Школьная | 61 м2 | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.30 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | ул. Школьная | 0,019га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022 - 2033 |
| с. Горновое |
| 1.31 | ФАП | ул. Молодежная, 17 | 15 чел., 365,6 м2 | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2019-2033 |
| 1.32 | МОУ «Горновская СОШ» | ул. Молодежная, 21 | 180 мест | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2018 |
| 1.33 | Детский сад | ул. Молодежная, 26 | до 36 мест | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2019-2033 |
| 1.34 | Дом культуры, библиотека, администрация | ул. Молодежная, 36 | 50 мест, 432 м2 | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2019-2033 |
| 1.35 | Стадион | ул.Заречная | 0,7 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.36 | Детская площадка | ул.Чкалова | 0,4 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.37 | Мультифункциональный центр (предприятие бытового обслуживания, кафе, торговые площади) | ул. Молодежная | 5 рабочих мест 13 посад. мест 60м2 торг.площади | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 1.38 | Объекты торговли (2 магазин смешанной торговли) | ул. Молодежная, ул.Заречная | 60м2 торг.площади 52,8м2 торг.площади | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.39 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | ул.Чкалова | 0,0336 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022 - 2033 |
| с. Ельцовка |
| 1.40 | ФАП, библиотека, администрация | ул. Ленина, 98 | 15 чел., 354 м2 | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2019-2033 |
| 1.41 | МОУ «Ельцовская СОШ» | ул. Ленина, 69 | 180 мест | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2018 |
| 1.42 | Детский сад | ул. Ленина | 57 мест | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 1.43 | Дом культуры | ул. Ленина, 103 | на 90 мест | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2019-2033 |
| 1.44 | Детская площадка | ул. Ленина | 0,4 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.45 | Спортивная площадка | ул.Молодежная | 1,6 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.46 | Мультифункциональный центр (предприятие бытового обслуживания, кафе, торговые площади) | ул. Ленина (у пруда) | 7 рабочих мест 19 посад. Мест 60м2 торг.площади | разработка ПСД | 2013-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 1.47 | Объекты торговли (3 магазин смешанной торговли) | ул. Ленина (2 шт), ул.Заречная | 70м2 торг.площади 88,2м2 торг.площади 70м2 торг.площади | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.48 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.) | ул. Ленина | 0,0159 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2022 - 2033 |
| с. Талдинка |
| 1.49 | Дом досуга, ФАП | ул. Центральная, 40а | 68 м2 | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | капитальный ремонт | 2016-2018 |
| 1.50 | Спортивная площадка | ул. Центральная | 0,4 га | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 1.51 | Магазин смешанной торговли | ул. Центральная, 37а | 58,2 м2 (расширение на 30,2м2) | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2022-2033 |
| 1.52 | Братская могила партизан, погибших за власть Советов | ул. Центральная, 41б | 0,0159 га | капитальный ремонт | 2019-2021 |
| 2.Жилищная сфера |
| 2.1 | Жилые дома | с. Хайрюзовка | 3 дома,180 м² | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
|  |  |  | 8 домов, 480 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 2.2 | Жилые дома | с. Новоеловка | 3 дома, 180 м² | разработка ПСД | 2013-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
|  |  |  | 14 домов, 840 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 2.3 | Жилые дома | с. Гордеевка | 4 дома, 240 м² | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
|  |  |  | 2 дома, 120 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 2.4 | Жилые дома | с. Усть-Гавриловка | 8 домов, 480 м² | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
|  |  |  | 16 домов, 960 м | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 2.5 | Жилые дома | с. Горновое | 8 домов, 480 м² | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
|  |  |  | 17 домов, 1020 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 2.6 | Жилые дома | с. Ельцовка | 4 дома, 240 м² | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
|  |  |  | 44 дома, 2640 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |

| №№ | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Жилые дома | с. Талдинка | 1 дом, 60 м² | разработка ПСД | 2014-2015 |
|  |  |  |  | строительство | 2016-2018 |
|  |  |  | 6 домов, 360 м² | разработка ПСД | 2019-2021 |
|  |  |  |  | строительство | 2022-2033 |
| 3.Сельское хозяйство |
| 3.1 | Плодово-ягодный сад | с. Хайрюзовка, у юго-западной границы | 14,9 га | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2019-2033 |
| 3.2 | Животноводческий комплекс | с. Горновое, на север от границы села | до 500 голов | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2019-2033 |
| 3.3 | Ферма КРС | с. Горновое, на северо-запад от границы села | до 100 голов | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 3.4 | Свиноферма | с. Ельцовка, на север от границы села | до 500 голов | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 3.5 | Свиноферма | с. Хайрюзовка | до 500 голов | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 4.Производство |
| 4.1 | Цех по производству тротуарной плитки и строительного облицовочного камня | с. Горновое, на север от границы села | до 3 млн. шт/год | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 4.2 | Цех по производству кормов для животных | с. Талдинка, на север от границы села | по проекту | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 4.3 | Цех по фасовке меда и производству побочных продуктов пчеловодства | с. Усть-Гавриловка | по проекту | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |

| №№ | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Асфальто-бетонное покрытие дороги регионального значения | от границы с Кипешинским СС до границы с Целинным районом | 48 км | разработка ПСД | 2019-2020 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2021-2033 |
| 5.2 | Асфальто-бетонное покрытие проезжей части улиц | с.Хайрюзовка | 2,7 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 5.3 | Асфальто-бетонное покрытие проезжей части улиц | с.Гордеевка | 3 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 5.4 | Асфальто-бетонное покрытие проезжей части улиц | с.Усть-Гавриловка | 3 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 5.5 | Асфальто-бетонное покрытие проезжей части улиц | с.Горновое | 4,6 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 5.6 | Асфальто-бетонное покрытие проезжей части улиц | с.Талдинка | 2 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 5.7 | Асфальто-бетонное покрытие проезжей части улиц | с.Новоеловка | 4,4 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 5.8 | Асфальто-бетонное покрытие проезжей части улиц | с.Ельцовка | 2,8 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 5.9 | Остановочный комплекс для межмуниципальных маршрутов | с.Хайрюзовка, с.Гордеевка, с.Горновое, с.Усть-Гавриловка, с.Новоеловка, с.Ельцовка | 6 шт | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 6.Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водонапорные башни | с.Хайрюзовка, с.Гордеевка, с.Горновое, с.Усть-Гавриловка, с.Талдинка, с.Новоеловка, с.Ельцовка | 2 шт 1 шт 3 шт 2 шт 1 шт 3 шт 3 шт | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2019-2033 |
| 6.2 | Сети водоснабжения | с.Хайрюзовка | 14,6 км 1 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2019-2033 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 6.3 | Сети водоснабжения | с.Гордеевка | 10,5 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2019-2033 |
| 6.4 | Сети водоснабжения | с.Горновое | 12,7 км 0,8 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2019-2033 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 6.5 | Сети водоснабжения | с.Усть-Гавриловка | 9,6 км 1,2 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2019-2033 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 6.6 | Сети водоснабжения | с.Талдинка | 6,5 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2019-2033 |
| 6.7 | Сети водоснабжения | с.Новоеловка | 13,1 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2019-2033 |
| 6.8 | Сети водоснабжения | с.Ельцовка | 12,4 км 1,3 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | реконструкция | 2019-2033 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |

| №№ | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | Межпоселковый газопровод высокого давления I категории (до 1,2 МПа) | от границ Хайрюзовского сс. с ответвлением на ГГРП Хайрюзовского сс., а также с ответвлениями на ГГРП с.Новоеловка и ГГРП с.Гордеевка | 21,5 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 6.10 | Межпоселковый газопровод высокого давления I категории (до 0,6 МПа) | от ГГРП Хайрюзовского сс. до с.Горновое с ответвлениями на с.Ельцовка, с.Хайрюзовка, с.Краснояры | 31,9 км 3 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 6.11 | Межпоселковый газопровод высокого давления I категории (до 0,6 МПа) | от с.Хайрюзовка до с.Усть-Гавриловка, от с.Ельцовка до с.Талдинка | 9 км 8,4 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 6.12 | Внутрипоселковые газопроводы высокого давления (до 0,6 МПа) | с.Хайрюзовка, с.Горновое, с.Усть-Гавриловка, с.Талдинка, с.Ельцовка | 6 км 3 км 2,3 км 0,7 км 2,2 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 6.13 | ГРПШ, с двухступенчатой схемой редуцирования, снижающие давления с высокого (до 0,6 МПа) до низкого(0,0022 МПа) | с.Хайрюзовка, с.Горновое, с.Усть-Гавриловка, с.Талдинка, с.Ельцовка | 6 шт, 3 шт. 4 шт 2 шт 4шт | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 6.14 | Внутрипоселковые газопроводы среднего давления (0,3 МПа) | с.Новоеловка с.Гордеевка | 2,3 км 2 км | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |

| №№ | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.15 | ГРПШ с двухступенчатой схемой редуцирования, снижающие давления с высокого (1,2 МПа) до среднего (до 0,3 МПа) | с.Новоеловка с.Гордеевка | 3шт. 3шт. | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 7. Охрана окружающей среды |
| 7.1 | Скотомогильники | с. Хайрюзовка с. Ельцовка с. Горновое | 0,1 га 0,1 га 0,1 га | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 7.2 | Полигоны ТБО | с. Хайрюзовка с. Новоеловка с. Усть-Гавриловка с. Ельцовка с. Талдинка с. Горновое | 1 га 1 га 1 га 0,9 га 0,8 га 1 га | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |
| 7.3 | Поля фильтрации | с. Ельцовка | 3,8 га | разработка ПСД | 2014-2018 |
|  |  |  |  | строительство | 2019-2033 |

# Footnotes

Проектный коэффициент семейности равен 3; средняя площадь усадебного дома принята за 60 м2; средний размер проектируемого участка – 10 соток

Нормативная потребность мест в школе, а так же в предприятиях общественного питания и бытового обслуживания рассчитана с учетом населения с. Талдинка

Нормативная потребность мест в школе и детском саду, а так же в предприятиях общественного питания и бытового обслуживания рассчитана с учетом населения с. Гордеевка